OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA

Ž U P A N -  I L  S I N D A C O

In virtù dell’articolo 56 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale nn. 5/18 – testo unico ufficiale)

P R O M U L G O

il

REGOLAMENTO

PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ISOLA

I l  S i n d a c o

Danilo M A R K O Č I Č

Prot. n.: 354-175/2018-6

Data:      15.7.2019

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA

## OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

In virtù dell'articolo 12 del Decreto sul trattamento dei rifiuti urbani nel Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 4/2018, nel testo a seguire: decreto), degli articoli 30 e 101 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 5/18 – testo unico ufficiale), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi l’11 luglio 2019 alla sua 6a seduta ordinaria, accoglie il seguente

REGOLAMENTO

PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ISOLA

I    DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(contenuto e campo d’applicazione del regolamento)

Il Regolamento per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani nel territorio del comune di Isola comprende:

- la determinazione della tecnologia di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani,

- il modo di determinazione del numero di asporto rifiuti per singola categoria,

- la tecnologia, le condizioni e la modalità della raccolta differenziata dei rifiuti,

- la standardizzazione dei contenitori prescritti per i rifiuti, incluse le misure di determinazione del volume di base dei contenitori, necessario al singolo produttore di rifiuti ovv. gruppo di produttori di rifiuti,

- lo standard minimo di attrezzatura delle isole ecologiche (tipo e numero dei singoli contenitori, manutenzione degli stessi e altro),

- la determinazione del contenuto del catasto (registro) dei luoghi di raccolta e asporto, punti e centri di raccolta,

- altri contenuti, stabiliti dal decreto,

- la commisurazione dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani,

- altre condizioni, misure e norme, necessarie al trattamento dei rifiuti organizzato e conforme alla normativa e all'attività inostacolata dei servizi pubblici di rilevanza economica.

II    DETERMINAZIONE DELLA TECNOLOGIA DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 2

(tipi di rifiuti)

Il presente regolamento determina l'attuazione del servizio pubblico di rilevanza economica obbligatorio di raccolta dei rifiuti urbani. Il trattamento dei singoli tipi di rifiuti si svolge a seconda della normativa vigente per i singoli gruppi di rifiuti, in merito alla classificazione del singolo tipo di rifiuto.

Articolo 3

(determinazione della tecnologia di raccolta dei rifiuti)

- Il comune di Isola è soggetto alla raccolta differenziata in diversi modi, dipende dal tipo e dalle caratteristiche dei rifiuti.

- I produttori di rifiuti (nel testo a seguire: utenti) separano i rifiuti alla loro origine, l'esercente del servizio pubblico di rilevanza economica (nel testo a seguire: esercente) li asporta invece alla modalità ovv. con la tecnologia in vigore per l'area ovv. l'abitato in questione.

- Il trasporto dei rifiuti si svolge in diversi modi e viene ottimizzato a seconda delle caratteristiche degli abitati e della tecnologia di raccolta.

- La raccolta dei rifiuti urbani comprende:

- l’asporto di rifiuti generici dai contenitori per i rifiuti generici nel punto di asporto dell'utente, nell'isola ecologica o nel punto di raccolta sotterraneo,

- l’asporto di determinati tipi di rifiuti urbani dai contenitori, lasciati al punto di asporto da determinati utenti (nel testo a seguire: secondo il sistema »porta a porta«),

- l’asporto delle frazioni separate di rifiuti urbani con sistema »porta a porta«, in contenitori prescritti,

- l’asporto dei rifiuti verdi dai nuclei familiari,

- l’asporto dei rifiuti ingombranti dai nuclei familiari,

- l’asporto dei rifiuti pericolosi dai nuclei familiari,

- l’asporto delle frazioni separate di rifiuti urbani,

- l’asporto dei rifiuti urbani presso il Centro di raccolta di Isola (nel testo a seguire: centro di raccolta),

- la classificazione dei rifiuti a seconda del codice di classificazione dei rifiuti, la registrazione e lo stoccaggio presso il centro di raccolta, a seconda del tipo di rifiuto,

- la preparazione del rifiuto al trasporto fino all'acquirente e la preparazione della documentazione accessoria (foglio di pesatura e registro).

- I rifiuti si asportano dagli utenti con le seguenti tecnologie:

- con veicoli specializzati per la nettezza urbana, del peso complessivo dalle 3,5 tonnellate alle 19 tonnellate con capienza dai 5 m3 ai 13 m3 di rifiuti,

- con carro attrezzi della capacità dalle 9 alle 10 tonnellate e del peso di 9 tonnellate. Si utilizzano per il trasporto dei contenitori delle dimensioni di 5 m3 e 7 m3 e l’asporto dei rifiuti.

III MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ASPORTO RIFIUTI A SECONDA DELLA SINGOLA CATEGORIA

Articolo 4

(raccolta dei rifiuti urbani generici)

- L'asporto dei rifiuti urbani generici si svolge al punto di asporto dell'utente nel contenitore prescritto, presso le isole ecologiche o punti di raccolta sotterranei.

- La raccolta di rifiuti urbani generici può essere con contenitori prescritti presso le isole ecologiche o punti di raccolta sotterranei.

Articolo 5

(raccolta di frazioni separate)

- La raccolta di frazioni separate si svolge nei contenitori prescritti presso le isole ecologiche o isole sotterranee.

- La raccolta di frazioni separate presso le isole ecologiche è un modo di raccolta rifiuti, dove l'utente porta i rifiuti sull'isola ecologica e li classifica nei singoli contenitori. Le isole ecologiche sono destinate a raccogliere i rifiuti urbani. Sono sistemate in aree residenziali, presso grandi negozi o centri commerciali, case di sanità, ospedali, scuole elementari e materne e altre istituzioni e superfici pubbliche. Sono sistemate in altri abitati, dove le vie di trasporto non permettono l'accesso al veicolo della nettezza urbana per asportare i rifiuti.

- La raccolta differenziata di vestiti e calzature si svolge in appositi contenitori.

- La raccolta differenziata di olii e grassi alimentari di scarto si attua in appositi recipienti.

- I rifiuti urbani si raccolgono anche nel centro di raccolta.

IV   TECNOLOGIA, CONDIZIONI E MODALITÀ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI

Articolo 6

(raccolta differenziata dei rifiuti)

- La raccolta differenziata di rifiuti e la raccolta di rifiuti generici può avere luogo nei seguenti modi:

- in contenitori presso le isole ecologiche o nei punti di raccolta sotterranei,

- con sistema »porta a porta« nei contenitori,

- con contenitori della capienza di 5 m3 o 7 m3, o

- in contenitori particolari.

- La raccolta differenziata di rifiuti urbani presso le isole ecologiche avviene nei seguenti modi:

- asporto di frazioni separate di imballaggio di scarto e carta in contenitori, contrassegnati con il colore del coperchio o l'adesivo colorato a seconda della frazione di rifiuti:

- colore rosso – carta, imballaggio di carta e cartone,

- colore giallo – imballaggio di plastica, metallo o imballaggio misto,

- colore bianco – imballaggio di vetro di minori dimensioni.

- È ammesso depositare nei contenitori presso le isole ecologiche esclusivamente i rifiuti contrassegnati sul contenitore. Non è ammesso depositare rifiuti al di fuori del contenitore ovv. accanto ai contenitori.

- L'esercente trasporta i rifiuti raccolti al centro di raccolta, dove li deposita in aree recintate o in altri spazi adibiti allo stoccaggio di rifiuti. Quando si raccoglie una quantità ingente di rifiuti che risulti economica per il trasporto, si richiede l'asporto dei rifiuti all'acquirente come da contratto.

Articolo 7

(raccolta differenziata dei rifiuti urbani)

- La raccolta differenziata con sistema »porta a porta« si esegue nei seguenti modi:

- gli utenti che si avvalgono del sistema di raccolta dei rifiuti »porta a porta« collocano i contenitori riempiti dei rifiuti della singola frazione al punto di asporto nella data accordata, in conformità all'orario di asporto,

- gli utenti del centro storico di Isola e di altre località non accessibili con il veicolo della nettezza urbana, depositano i rifiuti urbani negli appositi contenitori ubicati in isole ecologiche o isole sotterranee.

Articolo 8

(raccolta differenziata degli scarti verdi)

- Gli scarti verdi sono i rifiuti biodegradabili provenienti da giardini e parchi, come determinati nella legislazione (ad es. rami, erba e foglie) che hanno origine in giardini e parchi dei nuclei familiari.

- La raccolta differenziata degli scarti verdi si svolge nei seguenti modi:

- l'esercente raccoglie gli scarti verdi in base alla richiesta individuale dell'utente in contenitore di 5 m3,

- l'esercente colloca il contenitore sul terreno dell'utente ovv. sulla superficie pubblica, dove ciò risulta possibile e ammesso, in conformità al consenso di utilizzo della superficie pubblica.

- Presentando il certificato di pagamento dei servizi di trattamento dei rifiuti per il mese precedente l'utente del nucleo familiare può consegnare gratuitamente gli scarti verdi 1 volta all'anno nel volume di 5 m3 (se l'utente ha già usufruito del contenitore nell'ambito dell'iniziativa) o nel volume di 10 m3 (se l'utente non ha ancora usufruito del contenitore nell'ambito di tale iniziativa) al centro di raccolta tutto l’anno.

- Se l'utente richiede la consegna dei rifiuti biodegradabili al centro di raccolta tramite altro soggetto (ad es. trasportatore), deve comunicarlo in anticipo all'esercente (per telefono, e-mail ecc.).

- Non può usufruire del trasporto gratuito degli scarti verdi nell'ambito di iniziative organizzate l'utente, il cui immobile è in quiescenza o costruzione ovv. ristrutturazione.

- L'esercente attua anche il trasporto degli scarti verdi che non rappresentano rifiuto urbano (frutteti, vigne, oliveti). Il servizio di asporto degli scarti verdi che non rappresentano rifiuto urbano si attua su richiesta nel punto di asporto del richiedente e si commisura a seconda del vigente tariffario dell'esercente.

Articolo 9

(raccolta differenziata di rifiuti ingombranti)

- La raccolta differenziata di rifiuti ingombranti si svolge nei seguenti modi:

- l'esercente raccoglie i rifiuti ingombranti nel contenitore di 5 m3 nell'ambito dell'iniziativa in base alla richiesta individuale dell'utente. Si colloca il contenitore all'indirizzo del punto di asporto, sul terreno del richiedente ovv. sulla superficie pubblica, in conformità al consenso del proprietario dell'immobile.

- La raccolta nell'ambito dell'iniziativa si attua con un particolare autocarro. Nel centro storico, dove non ci sono vie di trasporto idonee e non è possibile la collocazione di contenitori della capienza di 5 m3, l'asporto delle frazioni separate avviene con un veicolo di minori dimensioni. Previo avviso l'utente deve depositare i rifiuti nel punto accordato con l'esercente.

- Presentando il certificato di pagamento dei servizi di raccolta e asporto dei rifiuti per il mese precedente, l'utente del nucleo familiare può consegnare gratuitamente i rifiuti ingombranti al centro di raccolta tutto l'anno.

- Se l'utente richiede la consegna dei rifiuti ingombranti al centro di raccolta tramite altro soggetto, deve comunicarlo in anticipo all'esercente per telefono o e-mail.

- Non può usufruire del trasporto gratuito dei rifiuti ingombranti nell'ambito di iniziative organizzate l'utente, il cui immobile è in quiescenza o costruzione ovv. ristrutturazione.

- L'esercente attua anche il trasporto dei rifiuti pericolosi che non rappresentano rifiuto urbano. Il servizio di asporto dei rifiuti ingombranti che non rappresentano rifiuto urbano si attua su richiesta nel punto di asporto del richiedente e si commisura a seconda del vigente tariffario dell'esercente.

Articolo 10

(raccolta oggetti recuperabili nel centro di oggetti recuperabili)

L'esercente dispone di un centro di oggetti recuperabili. Gli utenti possono consegnare e ritirare al centro gratuitamente gli oggetti recuperabili.

Articolo 11

(raccolta differenziata in appositi contenitori o raccoglitori circolanti di rifiuti)

- Si raccolgono abiti e calzature usati in appositi contenitori.

- L'esercente consegna gli abiti e le calzature raccolte alle organizzazioni umanitarie.

- L'esercente consegna gli abiti non ritirati dalle organizzazioni umanitarie alle aziende che raccolgono detto tipo di rifiuti, destinati al riutilizzo.

Articolo 12

(raccolta di olii e grassi alimentari di scarto in appositi contenitori)

Si raccoglie gli olii e i grassi alimentari di scarto in appositi recipienti, ubicati in diversi punti nel comune di Isola che vengono asportati dall'acquirente autorizzato.

Articolo 13

(raccolta delle frazioni pericolose di rifiuti dei nuclei familiari in appositi contenitori o con raccoglitore circolante di rifiuti)

- L'esercente garantisce per l'asporto di frazioni pericolose di rifiuti urbani nel centro di raccolta uno spazio adibito a rifiuti pericolosi, attrezzato a seconda della normativa vigente in materia.

- Alla consegna dei rifiuti pericolosi è obbligatoria la presenza del soggetto autorizzato presso il centro di raccolta. I rifiuti pericolosi non devono essere depositati e raccolti senza controllo.

- Presso il centro di raccolta è impiegato per il trattamento dei rifiuti pericolosi un soggetto autorizzato, che ritira e immagazzina nel magazzino provvisorio i rifiuti pericolosi.

- Due volte all'anno l'esercente (iniziativa primaverile e autunnale) garantisce la raccolta differenziata di rifiuti pericolosi con raccoglitore circolante dai nuclei familiari.

- Con soste presso ogni località in ogni comunità locale, a seconda dell'orario stabilito in precedenza, gli utenti consegnano all'esercente dette frazioni di rifiuti in modo sicuro.

Articolo 14

(raccolta di rifiuti urbani generici)

- Gli utenti possono depositare i rifiuti urbani generici in contenitori comuni, sulle isole ecologiche, isole sotterranee o in contenitori individuali con sistema »porta a porta«.

- Nel territorio dove si organizza la raccolta di rifiuti urbani generici con sistema »porta a porta«, gli utenti depositano i rifiuti nei contenitori, ritirati dall'esercente a seconda di un orario prestabilito.

- Nel centro storico le isole ecologiche sono collocate in superfici pubbliche, dove non è possibile organizzare l'asporto dei rifiuti con veicolo della nettezza urbana. Da detti punti si esegue il ritiro dei contenitori in punti comuni di asporto, ubicati lungo il percorso del veicolo della nettezza urbana. Se l'utente richiede un contenitore individuale, lo deve consegnare al punto di asporto il giorno di asporto dei rifiuti urbani generici.

Articolo 15

(risanamento di discariche abusive)

L'esercente attua il risanamento della discarica abusiva in conformità alla richiesta dell'Ispettorato e vigilanza del Comune di Isola.

V STANDARDIZZAZIONE DEI CONTENITORI PRESCRITTI PER I RIFIUTI, CON MISURE DI DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI BASE DEI CONTENITORI, NECESSARIO AL SINGOLO PRODUTTORE O GRUPPO DI PRODUTTORI DI RIFIUTI

Articolo 16

(standardizzazione dei recipienti prescritti)

- L'esercente stabilisce le dimensioni del contenitore per il singolo utente.

- I contenitori sono proprietà dell'esercente. In caso di danni al contenitore causati da uso non idoneo, violenza o altro tipo di danno non legato all'utilizzo regolare dei contenitori, le spese di riparazione sono a carico dell'utente, al quale è stato consegnato in uso il contenitore stesso.

- Nel caso in cui il produttore possiede già il contenitore per i rifiuti urbani generici conforme alle norme di cui al primo alinea del presente comma, lo può utilizzare.

- In caso di contenitore proprio, l'utente permette all'esercente di contrassegnarlo con contrassegni propri.

Articolo 17

(contenitori per i rifiuti urbani generici)

- L'utente deposita i rifiuti urbani generici nei contenitori in stato sfuso o in sacchetto.

- I rifiuti urbani generici si raccolgono in contenitori tipizzati a seconda della densità della popolazione, del numero di utenti, della quantità di rifiuti urbani e della possibilità di sistemazione dei luoghi di asporto. Si utilizzano contenitori del volume di 120 l, 240 l, 770 l, 1.100 l, 5 m3 e 7 m3.

- L'esercente stabilisce le dimensioni del contenitore.

- Di regola i recipienti per i rifiuti urbani generici sono di colore verde scuro.

Articolo 18

(contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti)

- Gli utenti depositano le frazioni separate in contenitori in stato sfuso o in sacchetto.

- I rifiuti urbani si raccolgono separatamente in contenitori tipizzati a seconda della densità della popolazione, del numero di utenti, della quantità di rifiuti urbani e della possibilità di sistemazione dei luoghi di asporto. Si utilizzano contenitori del volume di 240 l e 1.100 l, 5m3 e 7m3.

- L'esercente stabilisce le dimensioni del contenitore.

- Di regola i recipienti per la raccolta differenziata sono di colore azzurro.

Articolo 19

(contenitori per i rifiuti biodegradabili)

- Gli utenti depositano i rifiuti biodegradabili in contenitori in sacchetti biodegradabili.

- I rifiuti biodegradabili si raccolgono separatamente in contenitori tipizzati a seconda della densità della popolazione, del numero di utenti, della quantità di rifiuti urbani e della possibilità di sistemazione dei luoghi di asporto. Si utilizzano contenitori del volume di 240 l e 770 l.

- L'esercente stabilisce le dimensioni del contenitore.

- Di regola i recipienti per la raccolta differenziata sono di colore marrone.

Articolo 20

(raccolta di rifiuti in isole sotterranee o in contenitori particolari)

L'esercente stabilisce le dimensioni dei contenitori in base alla pienezza del contenitore e alla frequenza di asporto dei rifiuti.

Articolo 21

(contrassegno dei contenitori)

Tutti i contenitori sono contrassegnati in lingua slovena e italiana con specificato il tipo di rifiuti da depositare, in modo che l'utente e l'esercente sappiano quale tipo di rifiuto va depositato nel singolo contenitore.

VI STANDARD MINIMI DELLE ATTREZZATURE DELLE ISOLE ECOLOGICHE, TIPO E NUMERO DEI CONTENITORI PRESCRITTI, MANUTENZIONE DEGLI STESSI

Articolo 22

(standard minimi delle attrezzature delle isole ecologiche)

- L'isola ecologica è composta da almeno quattro contenitori tipizzati in plastica per la raccolta di imballaggi in vetro, imballaggi di carta e cartone, imballaggi misti e altri rifiuti urbani.

- Nelle singole ubicazioni è collocato un contenitore aggiuntivo per i rifiuti biodegradabili dei nuclei familiari.

- I contenitori sono contrassegnati con adesivi, dove si indica il tipo di rifiuto da depositarvi.

- Nelle isole ecologiche sono collocati i seguenti contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti:

- carta e imballaggi di cartone,

- imballaggio misto,

- imballaggio di vetro,

- rifiuti biologici.

VII DETERMINAZIONE DEI CONTENUTI DEL CATASTO DEI PUNTI DI RACCOLTA E ASPORTO E DEI CENTRI DI RACCOLTA

Articolo 23

(contenuti e condizioni per la stesura e la gestione del catasto)

- L'esercente della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani gestisce la base dati elettronica, che comprende:

- il catasto dei punti di asporto,

- il catasto dei punti di raccolta,

- il catasto dei punti di consegna,

- il catasto delle isole ecologiche,

- il catasto dei cassonetti per compostaggio domestico,

- il catasto dei contenitori per la raccolta degli olii e dei grassi alimentari di scarto,

- il catasto dei contenitori per la raccolta dei vestiti e delle calzature,

- il catasto dei contenitori per la raccolta delle attrezzature elettriche ed elettroniche,

- il catasto del centro di raccolta,

- il catasto delle discariche abusive.

- Il catasto dei punti di asporto presso i produttori (utenti/nuclei familiari) deve contenere i seguenti dati:

- nome, cognome e indirizzo dell'utente, del titolare del punto di asporto, cioè del rappresentante del nucleo familiare che paga i servizi di trattamento dei rifiuti ovv. nome della persona giuridica o imprenditore autonomo con nome e cognome del rappresentante legale,

- denominazione della sede del soggetto giuridico ovv. imprenditore autonomo, se il punto di asporto non si trova presso la sede del soggetto giuridico ovv. imprenditore autonomo,

- indirizzo completo del punto di asporto,

- dato relativo al fatto se l'utente del punto di raccolta si avvale del cassonetto per il compostaggio domestico di rifiuti biodegradabili del nucleo familiare o dello scarto verde.

- Il catasto dei punti di consegna deve contenere:

- numero del punto di consegna (segnato con sistema di coordinate Gauss-Kruger),

- ubicazione del punto di consegna, e

- volume dei cassonetti per tipo di rifiuti.

- Il catasto delle isole ecologiche deve contenere:

- numero dell’isola ecologica,

- ubicazione dell'isola ecologica (segnato con sistema di coordinate Gauss-Kruger),

- volume dei contenitori per singola frazione di rifiuti,

- tipo di rifiuto per codice di classificazione che si raccoglie nel singolo punto di raccolta.

- Il catasto del centro di raccolta deve contenere:

- dati sull'ubicazione e superficie del punto di raccolta.

VIII COMMISURAZIONE DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 24

(nuclei familiari)

- La base per la commisurazione è il volume dei servizi di trattamento di rifiuti. Nella determinazione del volume si considera il numero di persone e la superficie dell’unità abitativa, nonché la frequenza di asporto.

- Definizione di unità abitativa: si considera la superficie utilizzabile totale dell’unità abitativa e anche i locali chiusi, come ad es. la cantina, il balcone chiuso, la loggia, il garage e altri locali chiusi che fanno parte dell’unità abitativa. Se la superficie utilizzabile non è nota (stabilita), si considera la superficie della pianta al netto del locale. I dati possono essere forniti anche dai registri pubblici dell’Amministrazione geodetica della Slovenia.

- Per la commisurazione si considerano i dati forniti da parte dell’utente dell’unità abitativa ovv. dal produttore di rifiuti. In caso di mancata acquisizione di tali dati, si utilizzano i dati dei registri pubblici.

- Modo di determinazione del volume per unità abitativa:

- Rifiuti urbani (RUC):

    - parte fissa (volume del contenitore 60 l),

    - parte variabile (20 l / persona),

    - per gli stabili cui superficie supera i 75 m2, si aggiunge per ogni 75 m2  il volume di 30 l,

    - la frequenza di asporto dei rifiuti si esegue come stabilito nel primo comma dell'articolo 34 del presente regolamento.

- Rifiuti biodegradabili (BIO):

    - parte fissa (volume del contenitore 20 l),

    - parte variabile (5 l / persona),

    - la frequenza di asporto dei rifiuti si esegue come stabilito nel secondo comma dell'articolo 34 del presente regolamento.

- In caso di persona registrate temporaneamente presso un'unità abitativa il servizio si commisura in modo da aggiungere il numero di persone al punto di asporto dell'unità abitativa. Si commisura il servizio per l'intero mese corrente di registrazione temporanea della persona.

- Per gli stabili, dove non sono registrate persone ovv. per i quali non si conosce ovv. non è possibile rilevare il numero di persone (appartamento vuoto), si commisura il servizio a seconda del calcolo per unità abitativa considerando una sola persona.

- Per gli affitta-camere si commisura il servizio stabilendo una somma forfettaria in considerazione della capienza dello stabilimento turistico:

  - se l'attività di affitta-camere si svolge all'indirizzo del titolare, per la capienza di 4 persone si aggiunge di regola 1 altra persona alla commisurazione base dell'utente,

  - se l'attività di affitta-camere si svolge in altra ubicazione (unità dislocata del titolare), per la capienza di 4 persona, si commisura il servizio per l'appartamento vuoto (sesto comma del presente articolo).

  - per la capienza di ogni 4 persona aggiuntive, si aggiunge 1 persona alla commisurazione,

  - la somma forfettaria per l'attuazione dell'attività di affitta-camere si commisura per il periodo di svolgimento dell'attività,

  - il periodo di attuazione dell'attività di affitta-camere viene comunicato per iscritto all'esercente da parte del proprietario dello stabile ovv. titolare dell'attività,

  - si commisura il servizio per l'intero mese corrente di attuazione dell'attività,

  - si considera il soggetto affitta-camere che è persona giuridica quale soggetto commerciale.

- Per lo stabile indipendente che non ha la funzione di unità abitativa, quale la »casetta«, alloggio per il fine settimana, locale commerciale e simile, si stabilisce la commisurazione come segue:

- fino alla superficie di 20 m2 non si considera lo stabile,

- se il proprietario ha residenza stabile nel comune di Isola, si aggiunge alla superficie superiore ai 20 m2 1 persona aggiuntiva all'unità abitativa dell'utente,

- se il proprietario risiede in altro comune o Stato, si considera la superifice superiore ai 20 m2 quale stabile indipendente e si esegue la commisurazione per gli appartamenti (quarto comma del presente articolo).

- Gli utenti che inoltrano le richieste relative alla modifica dei dati per la commisurazione dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani entro il 25° giorno del mese, si esaminano del mese corrente. Tutte le richieste, inoltrate dal 26° giorno del mese in poi si esaminano nel mese seguente.

- Per regolare la commisurazione dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani bisogna allegare alla richiesta il documento ufficiale, da cui risulta evidente il codice d'identificazione dell'immobile (codice ID dell'immobile).

- L'utente armonizza con l'esercente i dati con il Verbale per la commisurazione dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani.

- Anche un altro soggetto può regolare le questioni relative alla commisurazione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani, se in possesso dell'autorizzazione scritta.

Articolo 25

(soggetti commerciali)

- Al soggetto commerciale si commisura il servizio come dalla seguente tabella:

| Commisurazione del servizio di raccolta e asporto dei rifiuti urbani |
| --- |
|  | Rifiuti urbani | Rifiuti biologici |
| Produttori dell'attività | Volume settimanale minimo il litri | Frequenza di asporto | Quantità massima in litri | Volume settimanale minimo in litri | Frequenza di asporto | Quantitàm mensile in litri |
| Attività terziarie minori (ad es. ufficio, agenzia, artigianato, edicola) |  |  |  |  |  |  |
| - fino a 1 impiegato | 0 | 1/14giorni | 24,02 | 2,4 | 1/7 giorni | 10,39 |
| - da 2 a 3 impiegati | 30 | 1/14giorni | 65,10 | 5 | 1/7 giorni | 21,65 |
| - da 4 a 5 impiegati | 50 | 1/14giorni | 108,50 | 10 | 1/7 giorni | 43,30 |
| Attività terziarie maggiori: |  |  |  |  | 1/7 giorni |  |
| - da 6 a 10 impiegati | 130 | 1/14giorni | 282,10 | 25 | 1/7 giorni | 108,25 |
| - da 11 a 15 impiegati | 170 | 1/14giorni | 368,90 | 30 | 1/7 giorni | 129,90 |
| - da 16 a 20 impiegati | 250 | 1/14giorni | 542,50 | 45 | 1/7 giorni | 194,85 |
| Attività commerciale fino a 30 m2 (piccolo negozio, fioreria) |  |  |  |  |  |  |
| - fino a 2 impiegati | 30 | 1/14giorni | 65,10 | 5 | 1/7 giorni | 21,65 |
| - da 3 a 5 impiegati | 50 | 1/14giorni | 108,50 | 10 | 1/7 giorni | 43,30 |
| Attività commerciale superiore a 30 m2 (grande negozio, grossista) |  |  |  |  |  |  |
| - da 6 a 10 impiegati | 130 | 1/14giorni | 282,10 | 25 | 1/7 giorni | 108,25 |
| - da 11 a 15 impiegati | 170 | 1/14giorni | 368,90 | 30 | 1/7 giorni | 129,90 |
| - da 16 a 20 impiegati | 250 | 1/14giorni | 542,50 | 45 | 1/7 giorni | 194,85 |
| Attività di ristorazione (bar, caffetteria) |  |  |  |  |  |  |
| - fino a 2 impiegati | 50 | 1/14giorni | 108,50 | 10 | 1/7 giorni | 43,30 |
| - da 3 a 5 impiegati | 130 | 1/14giorni | 282,10 | 25 | 1/7 giorni | 108,25 |
| Attività di ristorazione (trattorie, ristoranti, discoteche, B&B) |  |  |  |  |  |  |
| - da 6 a 10 impiegati | 170 | 1/14giorni | 368,90 | 31 | 1/7 giorni | 134,23 |
| - da 11 a 20 impiegati | 250 | 1/14giorni | 542,50 | 45 | 1/7 giorni | 194,85 |
| Attività di produzione (stabilimenti di produzione) |  |  |  |  |  |  |
| - fino a 2 impiegati | 30 | 1/14giorni | 65,10 | 5 | 1/7 giorni | 21,65 |
| - da 3 a 5 impiegati | 50 | 1/14giorni | 108,50 | 10 | 1/7 giorni | 43,30 |
| - da 6 a 10 impiegati | 130 | 1/14giorni | 282,10 | 25 | 1/7 giorni | 108,25 |
| - da 11 a 15 impiegati | 170 | 1/14giorni | 368,90 | 31 | 1/7 giorni | 134,23 |
| - da 16 a 20 impiegati | 250 | 1/14giorni | 542,50 | 45 | 1/7 giorni | 194,85 |

- Per il soggetto commerciale con più di 20 impiegati si commisura il contenitore della capienza di 5 m3. Si commisura gli effettivi asporti.

- All'utente che utilizza il contenitore della capienza di 5 m3 e 7 m3 o il contenitore press si commisura gli asporti effettivi.

- L'utente che svolge un'attività stagionale (ad es. particceria, vendita souvenir, parco divertimenti e simile) armonizza con l'esercente i dati e stabilisce il periodo di attuazione dell'attività con Verbale per la commisurazione dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani. In base al Verbale si commisura il servizio per l'intero periodo di attività.

- Se per il singolo utente si rileva una quantità maggiore di rifiuti prodotti di quella accordata nel Verbale, si aumenta la capienza dei contenitori e si adegua la commisurazione del servizio.

- Al soggetto commerciale con attività registrata nell'unità abitativa, come ad es. un'associazione, ente, piccola impresa o ufficio con sede nell'ubicazione di residenza del proprietario o utente, ma sede di svolgimento in un'altra ubicazione, non si commisura il servizio.

- Per la commisurazione del setvizio a persona giuridica che possiede o gestisce l'unità abitativa, ad es. per risiedervi, per l'attività di locazione o affitta-camere, si considerano le condizioni come per la commisurazione a persona fisica. Si considera la dischiarazione scritta dei proprietari ovv. utenti dello stabile.

- Per la commisurazione a persona giuridica, registrata in unità indipendente e alla quale risulta impossibile conferire un contenitore, come ad es. nel centro storico, in assenza di spazio di manovra e simile, si applica la tabella di cui al primo comma del presente articolo.

- Gli utenti che inoltrano le richieste relative alla modifica dei dati per la commisurazione dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani entro il 25° giorno del mese, si esaminano del mese corrente. Tutte le richieste, inoltrate dal 26° giorno del mese in poi si esaminano nel mese seguente.

- Per regolare la commisurazione dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani bisogna allegare alla richiesta il documento ufficiale, da cui risulta evidente il codice d'identificazione dell'immobile (codice ID dell'immobile).

- L'utente armonizza con l'esercente i dati con il Verbale per la commisurazione dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani.

- Anche un altro soggetto può regolare le questioni relative alla commisurazione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani, se in possesso dell'autorizzazione scritta.

Articolo 26

(stabili non in uso)

- Per stabili commerciali o residenziali che non sono in uso da un anno o più, l'utente è tenuto a dimostrare il mancato utilizzo dello stabile per iscritto per l'intero periodo di quiescenza (per 1 anno indietro) presentando fatture dell'elettricità o dell'acqua, foto in caso che l'immobile sia demolito, permettendo il sopralluogo dell'immobile all'ispettore comunale o presentando gli attestati di interruzione dell'alimentazione elettrica o idrica.

- Per assestare la commisurazione dei servizi, prima dell'inoltro della richiesta di quiescenza in base al documento ufficiale, al sopralluogo o alla dichiarazione scritta dell'utente, quest'ultimo è tenuto a dichiarare in che parte l'immobile non è in uso.

- Se non risulta possibile dimostrare l'inutilizzo dell'immobile con attestati scritti di mancata alimentazione elettrica o idrica, il proprietario ovv. l'utente dell'immobile deve permettere all'ispettore comunale un sopralluogo per dimostrare l'inutilizzo dell'immobile (mancate condizioni elementari di residenza, armadi e frigorifero vuoti ecc.).

- In caso di interruzione anticipata della quiescenza, l'esercente può commisurare all'utente il servizio di trattamento dei rifiuti per l'intero periodo di quiescenza. Se durante il periodo di quiescenza si verifica una modifica nella proprietà dell'immobile, non si commisura i servizi di trattamento dei rifiuti urbani all'utente precedente per il periodo passato di quiescenza. In questo caso l'utente presenta la documentazione e gli attestati necessari relativi all'inutilizzo dell'immobile che comprova la modifica dello status dell'immobile.

- L'esercente commisura all'utente il servizio di trattamento dei rifiuti urbani per l'intero periodo di quiescenza se dagli attestati recapitati risulta evidente l'utilizzo dell'immobile e se l’utente dopo la conclusione del periodo di quiescenza non dimostra che lo stabile non è in utilizzo. L’utente deve presentare i documenti necessari entro il 25º giorno del mese dopo la conclusione del periodo di quiescenza. .

- Per il registro della costruzione ovv. ristrutturazione si considera la commisurazione minima del contenitore del volume di 240 l per il periodo di 6 mesi. Dopo l'interruzione del periodo di commisurazione minima, l'utente è tenuto a dimostrare all'esercente l'inutilizzo dell'immobile presentando fatture dell'elettricità o dell'acqua, mostrando foto o in permettendo all'ispettore comunale un sopralluogo dell'immobile. Se l'utente non presenta detti attestati, si considera all'utente la commisurazione mensile di base dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani e si commisura i servizi per il periodo passato della commisurazione minima. L’utente deve presentare i documenti necessari entro il 25º giorno del mese dopo la conclusione del periodo di quiescenza. .

- Se l'oggetto della costruzione ovv. della ristrutturazione è solamente parte dell'immobile, prima dell'inoltro della richiesta l'utente è tenuto a specificare in che parte l'immobile è soggetto alla costruzione ovv. alla ristrutturazione.

- All'utente, cui immobile è soggetto alla costruzione, non spetta il contenitore nell'ambito dell'iniziativa di raccolta dei rifiuti.

- Dopo l'interruzione della costruzione si stabilisce all'utente la commisurazione del servizio in base ai dati inoltrati dallo stesso all'esercente.

- In caso di stabili commerciali, cui attività è di carattere stagionale, si stabilisce in base al verbale la commisurazione dei servizi durante l'esercizio dell'attività e la commisurazione dei servizi minima durante la quiescenza provvisoria dello stabile. Si commisura un contenitore del volume di 240 l.

- Per lo stabile destinato all'attuazione dell'attività commerciale, prima dell'inoltro della richiesta il proprietario è tenuto a comunicare per iscritto l'attività registrata nel locale e sottoscrivere con l'esercente il verbale per la commisurazione dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani.

IX ALTRE CONDIZIONI, MISURE E NORME NECESSARIE ALL'ORGANIZZAZIONE E AL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI CONSONO ALLA NORMATIVA, NONCHÉ ALL'ATTIVITÀ INCONTRASTATA DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA

Articolo 27

(percorsi di trasporto)

- I punti di raccolta delle frazioni separate di rifiuti e i punti di consegna dei rifiuti devono essere accessibili al veicolo della nettezza urbana in tutte le condizioni meteorologiche e possono distare dal limite della via di percorso del veicolo di al massimo 10 m.

- La larghezza minima del percorso di accesso per il veicolo della nettezza urbana per il trasporto dei rifiuti urbani fino al punto di consegna deve essere di regola 2,8 m, l'altezza libera invece di regola 4 m.

- Se la via di accesso al punto di asporto è più stretta o non asfaltata e quindi non accessibile al veicolo della nettezza urbana, l'esercente non è tenuto a includerla nel catasto dei percorsi di trasporto.

- Il vicolo cieco, dove si trovano i punti di consegna dei rifiuti urbani, devono concludersi con un piazzale di manovra. Il piazzale di manovra dev'essere a forma della lettera »T« con raggio esterno minore di 6,6 m. Il piazzale di manovra può essere assestato anche in altro modo, purché sia garantita la manovra sicura dei veicoli della nettezza urbana. Il raggio interno minore del percorso di accesso al punto di consegna dei rifiuti urbani presso l'incrocio o curva dev'essere di almeno 6,5 m, tranne nel caso di strade locali bidirezionali, dove il raggio minore è 3 m ed è garantita la visibilità dell'incrocio.

Articolo 28

(punti di consegna)

- Il punto di consegna è un punto debitamente sistemato, segnato nel registro dei punti di consegna, da cui l'esercente asporta i rifiuti regolarmente o temporaneamente. Detto punto può essere, previo consenso del proprietario, su una superficie funzionale lungo la via di percorso del veicolo della nettezza urbana o su una superficie pubblica. Il contenitore dev'essere accessibile all'esercente per l'asporto. Dev'essere ubicato lungo la via di percorso del veicolo della nettezza urbana e a livello della via di percorso come stabilito dal decreto.

- I contenitori possono essere situati al punto di consegna esclusivamente nel periodo di ritiro; li porta l'utente o l'esercente. Il punto di consegna non deve distare dalla via di percorso di più di 10 m. L'utente è tenuto a garantire l'accesso incontrastato e sicuro al contenitore durante l'orario di asporto dei rifiuti. In caso contrario si considera che l'asporto sia avvenuto.

- Nel caso in cui in determinate aree non sia possibile asportare i rifiuti a causa di condizioni meteorologiche, accessibilità contrastata, non economicità o pericolo, l'esercente stabilisce agli utenti di detta area un punto di asporto comune.

- Gli utenti di dette aree sono tenuti a depositare i rifiuti in un punto comune di raccolta/consegna, stabilito dall'esercente in conformità alle misure di determinazione del volume di base minimo dei contenitori per le singole categorie di rifiuti. Detta modalità di deposito non influisce sulla commisurazione dei servizi.

Articolo 29

(sistemazione dell'isola ecologica)

- Le isole ecologiche, sistemate su superfici pubbliche, sono accessibili a tutti gli utenti.

- L'esercente garantisce almeno un'isola ecologica per al massimo 500 abitanti.

- La rappresentazione grafica delle vie di percorso con le ubicazioni delle isole ecologiche è stabilita nel catasto dell'esercente.

Articolo 30

(condizioni di deposito dei rifiuti urbani nel centro di raccolta)

- Per gli utenti dei nuclei familiari del comune di Isola, inclusi nel programma regolare di raccolta e trasporto dei rifiuti, il deposito delle frazioni separate di rifiuti nel centro di raccolta è a titolo gratuito presentando la fattura pagata per i servizi di trattamenti dei rifiuti per il mese precedente.

- Ogni utente che porta i rifiuti nel centro di raccolta viene identificato. L'esercente controlla e pesa i rifiuti. Sotto monitoraggio dell'esercente gli utenti depositano le singole frazioni di rifiuti in punti recintati per lo stoccaggio dei rifiuti. Tutte le aree sono contrassegnate con il codice di classificazione e la denominazione del rifiuto.

- Gli utenti che sono soggetti giuridici possono portare al centro di raccolta i propri rifiuti urbani; il servizio viene commisurato a seconda del vigente tariffario.

Articolo 31

(frequenza minima e orario di asporto delle singole frazioni di rifiuti)

- La frequenza di raccolta della singola frazione di rifiuti viene stabilita dall'esercente. Le basi per la determinazione della dinamica di raccolta sono la quantità annuale di tutti i rifiuti raccolti nell'anno precedente e le caratteristiche delle singole aree in merito alla tecnologia di raccolta dei rifiuti e in merito al tipo di rifiuti.

- Gli utenti depositano i rifiuti a seconda della frequenza minima garantita e in conformità agli orari di asporto.

Articolo 32

(raccolta dei rifiuti in isole sotterranee o in contenitori particolari)

Le dimensioni dei contenitori e la frequenza di asporto vengono stabiliti dall'esercente a seconda del livello di pienezza del contenitore.

Articolo 33

(modifica della frequenza di ritiro dei rifiuti)

In caso di modifica della tecnologia di raccolta e asporto dei rifiuti può cambiare anche la frequenza di ritiro dei rifiuti urbani.

Articolo 34

(frequenza minima di asporto dei rifiuti)

- I rifiuti urbani generici vengono asportati con la seguente frequenza:

- 1 volta ogni 14 giorni nelle aree prevalentemente residenziali, dove i contenitori per il resto dei rifiuti urbani sono ubicati nel punto di raccolta comune,

- 1 volta ogni 14 giorni nel centro storico, dove si organizza se necessario l'asporto straordinario dalle »località critiche« nell'ambito del servizio di turno,

- 1 volta ogni 14 giorni nelle aree con prevalente edificazioni individuale, dove i contenitori individuali per i rifiuti urbani generici sono ubicati presso gli stabili o nelle loro immediate vicinanze.

- Frequenza minima di asporto dei rifiuti biodegradabili:

- 1 volta ogni 7 giorni in tutte le aree del comune di Isola.

- Frequenza minima di asporto delle frazioni separate di rifiuti:

- di regola 1 alla settimana per singola frazione nei punti di raccolta di frazioni separate nelle aree di residenza individuale ovv. come stabilito dall'esercente a seconda della necessità effettiva nelle singole aree,

- 1 volta alla settimana nei punti di raccolta in abitati con diversi stabili residenziali.

- Frequenza minima di asporto dello scarto verde:

- 1 volta all’anno per ogni nucleo familiare in base alla richiesta individuale del contenitore del volume di 5 m3 a titolo gratuito.

- Frequenza minima di asporto dei rifiuti ingombranti:

- 2 volte all'anno in punti raccolta di rifiuti ingombranti in base alla richiesta individuale del contenitore del volume di 5 m3 a titolo gratuito.

- Frequenza minima di asporto dei rifiuti pericolosi:

- 2 volte all'anno con raccoglitore circolante di rifiuti pericolosi a seconda del programma di iniziative di raccolta dei rifiuti pericolosi nell'intero territorio del comune di Isola.

Articolo 35

(altre condizioni di consegna dei rifiuti urbani)

- Il giorno di ritiro dei rifiuti, l'utente deve collocare il contenitore al punto di asporto lungo la via di percorso prima dell'inizio della giornata lavorativa ovv. in conformità all'orario di asporto dei rifiuti. Il deposito dei rifiuti dopo l'orario non è permesso.

- L'esercente ritira solo i contenitori presso il punto di consegna del volume richiesto di rifiuti urbani. I rifiuti depositati accanto al contenitore non vengono asportati. In caso di maggiori quantità gli utenti possono richiedere un contenitore aggiuntivo o di maggiori dimensioni.

X DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

- Con l’entrata in vigore del presente regolamento cessa il vigore del Regolamento per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani nel territorio del comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 21/2018).

- Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

Prot. n.: 354-175/2018-6

Data:   11. 7. 2019

I l  S i n d a c o

Danilo M A R K O Č I Č