PREDLOG

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09,80/10 – ZUPUDPP, 106/10 popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 –odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 137. člena poslovnika občinskega sveta občine Izola  (Uradne objave občine Izola 2/00, 3/2001, 5/2005) je Občinski svet Izola na svoji seji dne _______________ sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA

O UREDITVENEM NAČRTU KORTE

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Korte, ki obravnava Plansko celoto 13 – Korte z naslednjimi ureditvenimi območji S 13/1, 13/2, Z 13/2 (Dolgoročni družbeni plan občine Izola za obdobje 1986-2000 – prostorski del – Ur. objave št. 5/89 in 11/89, družbeni plan občine Izola za obdobje 1986-1990 – prostorski del, Ur. objave št. 19/90 in 22/90 ter Prostorski ureditveni pogoji za podeželje občine Izola; Ur. objave, št. 35/89) – v nadaljevanju Odlok.

Ureditveni načrt je izdelal Oddelek za arhitekturo FAGG Univerze v Ljubljani (št. proj. 22/90-2/93) v sodelovanju s projektivnim birojem LIZ-NGG iz Izole v BIO-TEHNO engineering iz Kranja.

Spremembe ureditvenega načrta se nanašajo na tekstualni del in sicer na merila in pogoje glede oblikovanja objektov ter njihove zunanje ureditve.

Grafični del se dopolnjuje za novo predvidena območja obdelave, ter spremembe oz. uskladitve meje celotnega območja z mejo območja določeno v Dolgoročnem družbenem planu občine Izola.

UN Korte ob smiselnem upoštevanju vseh sprememb in dopolnitev sestavljajo grafični del del osnovnega zazidalnega načrta in spremembe in dopolnitve določene s tem odlokom. Tekstualni in grafični deli zazidalnega načrta se medsebojno dopolnjujejo.

2. člen

Besedilo UN Korte se od drugega čl. dalje spremeni in nadomesti z določili tega odloka.

3. člen

Ureditveni načrt vsebuje:

A.	BESEDNI DEL

1.	BESEDILO ODLOKA

2.	SOGLASJA PRISTOJNIH ORGANOV IN INSTITUCIJ

3.	PROSTORSKO URBANISTIČNA IZHODIŠČA

3.1.	Opis ureditvene zasnove za celotno naselje Korte

3.2.	Spomeniško-varstvena izhodišča

3.5.	Oblikovanje in zasnova objektov

3.6.	Kmetijstvo

4. PROMETNE, KOMUNALNE IN ENERGETSKE NAPRAVE IN UREDITVE TER OMREŽJE ZVEZ

4.1. Cestne in prometne površine

4.1. Meteorna in fekalna kanalizacija

4.2. Elektroenergetsko omrežje

4.3. Vodovodno omrežje

4.5. Omrežje zvez

5. VARSTVO OKOLJA

5.1. Varstvo zraka

5.2. Varstvo vode

5.3. Varstvo pred hrupom

5.4. Ravnanje s komunalnimi odpadki

5.5. Pokopališče

6. POŽARNA VARNOST

7. ETAPE IZVAJANJA NAČRTA

B.	GRAFIČNI DEL

PROSTORSKI POGOJI

1.	Izsek iz prostorskega dela družbenega plana občine Izola

2.	Izsek iz strokovnih podlag območja varstva kulturne in naravne dediščine izdelanih za           družbeni plan občine Izola in osnutek PUP za podeželje (O/II-1155-88)

3.	Izsek iz PUP za podeželje občine Izola (list 2.5.6a in 2.5.6b)

OBSTOJEČE STANJE

4.	Fotonačrt M 1:1000

5.	Kopija katastrskega načrta z vrisom meje območja in koridorji komunalnih naprav

M 1:1000

6.	Situacija obstoječega stanja M 1:1000

7.	Zbirna karta komunalnih naprav M 1:1000

PREDVIDENO STANJE – PROSTORSKI VIDIK

8.	Coniranje in zasnova zelenih površin M 1:1000

9.	Geodetsko zazidalna situacija M 1:1000

10.	Parcelacija in funkcionalna zemljišča M 1:1000

11.	Funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov in okolice

INFRASTRUKTURNO OMREŽJE

12.	Zbirna karta komunalnih naprav M 1:1000

13.	Idejna rešitev prometnega omrežja

14.	Idejna rešitev meteorne in fekalne kanalizacije

15.	Idejna rešitev razširitve lokalne čistilne naprave

16.	Idejna rešitev elektroenergetskega omrežja

17.	Idejna rešitev vodovodnega omrežja

II. MEJA OBMOČJA UREDITVENEGA NAČRTA

4. člen

Izbrana izhodiščna točka ureditvenega območja je jugovzhodni vogal parcele št. 427 (list št. 2) Od tod poteka meja proti zahodu ob južnem robu parcel 427, 424, 678, 677 do parcele št. 678, kjer se obrne proti jugu ter nadaljujeje po vzhodnem in južnem robu parcele 688 690, 691, 692, 696, 699, 702, 698, 700, 701, 718, 719, do parcele 554. Tu se obrne proti severu in nadaljuje po zahodnem robu parcele 554 do vogala parcele 565, kjer se obrne proti zahodu in nadaljuje pot po južnem robu parcel 321, 568, 583, 585, 586, 587, 588, 589, do parcele 501/2, kjer ponovno obrne smer proti zahodu in prečka cesto Čedlje – Izola. Pot nadaljuje po južnem robu parcel 513, 514, 1359, do jugozahodnega vogala parcele 1359, kjer se obrne proti severu in nadaljuje po zahodnem robu parcele 1359, do vogala parcele 1353. Tu obrne proti vzhodu in po južnem robu parcel 1355, 1328, 1332/1, 1332/2, 1333/3, 1333/4, nadaljuje do parcele 1333/6, kjer zavije proti jugu ter nadaljuje po vzhodnem robu parcel 1333/6, 1333/7. .Prečka cesto 1777, gre ob robu parcele 1778 do njenega vzhodnega vogala ter nadaljuje proti zahodu po južnem robu parcele 1778, se obrne proti severu ter poteka po vzhodnem robu parcele 1779, še enkrat  obrne proti zahodu in na južnem robu parcele 1776, obrne proti jugu.. Pot nadaljuje po zahodnem robu parcele 1779, nato se obrne proti zahodu in poteka po južnem robu parcel 1780 in 1770, do skrajne zahodne točke ureditvenega območja na jugovzhodnem vogalu parcele 1768. Tukaj se meja obrne proti jugozahodu in sledi južnemu robu parcele št. 1323/6 ter poti na parceli 1781 do parcele št. 1787, kjer se obrne proti severovzhodu ter sledi severnemu robu parcel 1786, 1785, 1784, prečka pot 2804, 1240, 1241, 1242 do severozahodnega vogala parcele 1243, kjer se obrne proti jugu ter sledi zahodnemu robu parcel 1242, 1244, 1245, 1246, obrne proti vzhodu ter sledi severnemu robu parcel 1225, 1220, 1215, 1214, 1213, 1212, 1211, 1209, 1208,1808/1, 1196, 1183, do ceste 2793 . Tu se obrne proti jugu in sledi cesti na njenem zahodnem robu, do parcele 1157, prečka cesto, obrne proti vzhodu ter prečka parcele 1157, 1156, 1155, 1154, 1153, do parcele 1152, kjer spet obrne in nadaljuje ob zahodnemu robu parcele 1170. Na njenem severozahodnem vogalu se obrne in po severnem robu parcel 1170 in 1171, nadaljujejo proti vzhodu. Na zahodnem vogalu parcele 1179 se obrne proti severovzhodu in sledi severnemu robu parcele 1179 do parcele 1096/1 kjer zavije proti jugu ter nadaljuje po zahodnem robu parcele 1100 do njenega jugozahodnega vogala, kjer se ponovno obrne proti vzhodu, nadaljuje po južnem robu parcel 1097 in 1090, in prečka parcelo 1027. Ob južnem robu parcele 1024 nadaljuje do parcele 1021, kjer se obrne proti jugu in naprej po zahodnem robu parcele 1022, do njenega priključka na pot. Tu obrne proti severovzhodu ter nadaljuje po južnem robu parcele 1056 do njenega jugovzhodnega vogala, kjer se obrne proti severu tako, da sledi vzhodnemu robu parcel 1056, 1075, 1039, do ceste 1074.. Pot nadaljuje po zahodnem robu parcel 997, 998, 1004, 1005, do parcele 1006 ter dalje po severnovzhodnem robu parcel 1006, 902, 893 in 882, do njenega vzhodnega roba. Od.tu naprej sledi meji območja ceste do parcele 938, nadaljuje po severozahodnem robu parcel 938, 947, 948 in zahodnem robu parcele 950, do izhodiščne točke na vzhodnem vogalu parcele 427, vse k.o. Dvori.

Z uredbo o PUP za sanacijo degradiranega prostora občine Izola (Ur. list RS, št. 62/94 in 74/94), ki ga je sprejela Vlada RS, so v območje UN Korte vključeni posegi, obravnavani pod zaporednimi številkami 19, 30 in 69.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO

5. člen

Celotno ureditveno območje z naseljem in njegovo ožjo okolico predstavlja pomemben element kulturne krajine Šavrinskih gričev. Območje ima pretežno ruralni značaj s tendenco po intenziviranju kmetijske proizvodnje, hkrati pa omogoča tudi uresničitev bivalnih potreb za urbano prebivalstvo, ki delovno dnevno gravitira v bližnja večja naselja Izolo, Piran in Koper.

Območje ureditvenega načrta ima po dolgoročnem planu opredeljeno kmetijsko in stanovanjsko funkcijo s tem, da so posamezne funkcije prostorsko določene po posameznih notranjih ureditvenih območjih oz. ureditvenih enotah.

6.člen

Glede na navedene funkcije območja in omejitvene pogoje so v ureditvenem načrtu predvideni sledeči posegi v prostor:

a.	sanacija in revitalizacija vaškega jedra

c.	izboljšanje oz. ureditev novega cestnega in komunalnega omrežja za potrebe obstoječega naselja in predvidene nove pozidave

č.       gradnja (novogradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija…) stanovanjskih in poslovnih objektov na površinah, predvidenih z dolgoročnim planom vključno z ureditvenimi posegi na obstoječih objektih

d.	gradnja objektov za kmetijstvo in servisno storitvene dejavnosti

e.	razširitev šole in šolskih zunanjih površin

f.	ureditev in razširitev obstoječega pokopališča

g.         ureditve in drugi posegi za preprečevanja erozije in plazenja, saniranja ter varstva okolja.

7. člen

Območje ureditvenega načrta se deli na notranja ureditvena območja in sicer:

I. S 13/1 – Korte- stanovanja, kmetije in centralne dejavnosti

1. S 13/1A vaško jedro, ki se deli na:

S 13/1Aa morfološko enoto vrstnih domačij na grebenu (Spodnja vas)

S 13/1Ab morfološko enoto centralnih dejavnosti v centru vasi (ob cerkvi)

S 13/1Ac morfološko enoto gručaste zazidave po plastnicah (Zgornja vas)

2. S 13/1D zelena cezura med zaselkoma Čedlje in Korte

3. S 13/1P pokopališče z možnostjo širitve

II. S 13/2 območje razpršene stare in nove pozidave

1. S 13/2B območje stare in nove pozidave z možnostjo zgostitve (Čedlje)

2. S 13/2D prostor za novogradnje, ki se deli na naslednje morfološke enote:

S 13/2D1 – novogradnja stanovanjskih objektov (Zaneštra-zahod)

S 13/2D2 – novogradnja stanovanjskih objektov (Zaneštra-osrednji del)

S 13/2D3 – (Čedlje zahod), ki se deli še na:

S13/2D3a – novogradnja stanovanjskih objektov

S13/2D3b – stanovanjsko uslužnostno storitvene dejavnosti

S 13/2D4 – novogradnja stanovanjskih objektov (Ob zadružnem domu)

S 13/2D5 – območje šole

III. Z 13/2D – zelene površine, dolgoročno potencialni prostor za poselitev (Zaneštra južno od ceste Korte – Lucija)

IV. V kontaktnem območju naselja Korte je v nižini med Zaneštro in Zadružnim domom (med notranjima ureditvenima območjema S 13/2D3 in S 13/2D4) predvidena izgradnja razširitve lokalne čistilne naprave.

8. člen

Za gradnjo v območju UN Korte mora biti projektna dokumentacija izdelana na podlagi določb ureditvenega načrta in ažurnega topografskega katastrskega posnetka. Za notranja ureditvena območja so podana splošna merila in pogoji. Za vsako ureditveno enoto so posebej podana tudi podrobna merila in pogoji glede oblikovanja objektov in njihove zunanje ureditve, določitve parcel namenjenih gradnji ter stopnja izkoriščenosti zemljišča. Za ureditvene enote S13/1A, S13/1D in S13/1P je potrebno upoštevati tudi določila varovanja kulturne dediščine navedena v 21. členu odloka.

Grafični del  UN-ja prikazuje le predlog idejne zasnove ureditve območja. Objekte je ob upoštevanju ostalih določil tega odloka, znotraj določenih odmikov od parcelnih meja in cest mogoče razmeščati tudi drugače kot je označeno v grafičnih prilogah, vendar se mora pri tem ohranjati značilnost posameznih ureditvenih enot ali zaključenih karejev ter faktorja zazidanosti. Točna lega ter velikost objektov in infrastrukture ter parcel namenjenih gradnji (gradbenih parcel) se določi v projektni dokumentaciji. Parcela namenjena gradnji (gradbena parcela) je enotna zemljiška parcela.

IV. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI

9. člen

Splošni pogoji oblikovanja naselja

Naselje mora ohraniti jasno členitev med posameznimi morfološkimi enotami, ki so plod zgodovinskega razvoja in različne vsebine in funkcij v prostoru.

Potrebno je ohraniti konsistentnost starega vaškega jedra, ki mora ohraniti značilna prostorska razmerja in značilno arhitektonsko obdelavo objektov in materialno obdelavo.

Območja razpršene zazidave je mogoče zgoščevati in sicer z objekti, ki se stilno vežejo na tip večinske kvalitetne pozidave v posameznem otoku.

Nove otoke je mogoče zazidati z novim tipom objektov, vendar tako, da tvorijo v celoti smiselno in harmonično oblikovano skupino, ki bo pejsažno usklajena s proporci celotnega naselja. Tudi pri novogradnjah je potrebno uporabljati avtohtone materiale in spoštovati enotnost strešne kritine v naselju.

Med posameznimi morfološkimi enotami je potrebno puščati zelene cezure kot meje med grajenimi otoki oz. kot vizurna okna iz naselja v širše krajinsko zaledje.

Posamezne morfološke enote v celoto povezujejo drevoredne zasaditve ob cestah, ki potekajo vzdolž plastnic. Na ta način je potrebno izoblikovati vezni element, ki se bo naslanjal na že prisoten kompozicijski princip v prostoru.

Ob ustrezni komunalni opremljenosti je znotraj že pozidanih in za pozidavo predvidenih ureditvenih območij možna zgostitev pozidave in s tem oblikovanje novih parcel namenjenih gradnji v skladu s faktorjem zazidanosti, ki velja za posamezno ureditveno enoto. Pri tem je potrebno upoštevati izhodišča glede velikosti gradbene parcele, določila glede oblikovanja objektov, zunanjih in prometnih ureditev ter priključevanja na gospodarsko infrastrukturo.

Zasnova zelenih površin, oziroma zelena cezura med morfološkimi enotami naj ne vključuje gradbenih parcel.

10. člen

Velikost gradbene parcele

Gradbena parcela, je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel in/ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt (stavba, gradbeno inženirski objekt) in na katerem so urejene površine, ki služijo ali bodo služile takšni stavbi ali gradbeno inženirskemu objektu.

Velikosti gradbenih parcel se določa s projektiranjem na podlagi:

  - namembnosti in velikosti objekta na parceli, konfiguracije terena, poteka komunalne infrastrukture, odmikov od ceste,…

  - dostopov in dovozov, potrebnih parkirnih mest in manipulativnih površin, interventnih poti

  - zdravstveno - tehničnih zahtev

Omejitve glede velikosti gradbene parcele in izkoristka zemljišča ne veljajo v primeru kadar gre za gradnjo novega objekta na parceli, kjer je bil odstranjen obstoječi objekt.

Območja dvojne rabe – kjer se prekrivata namenska raba podzemne etaže in namenska raba na nivoju terena, morajo biti določene v projektu za gradnjo (načrt  ureditve, načrt parcelacije) ter po končani gradnji v projektu za vpis v uradno evidenco, tako, da je možen vpis dvojne rabe v zemljiško knjigo.

Geodetska dela (parcelacije posameznih zemljišč, projekti etažne lastnine) v območju urejanja se lahko izvajajo le skladno z določili ureditvenega načrta. Projekti etažne lastnine se lahko izvedejo samo skladno z izdanimi gradbenimi dovoljenji in tem UN.

11. člen

Vrste posegov

V ureditvenem območju so dovoljeni naslednji posegi, če za posamezno ureditveno območje s tem odlokom ni določeno drugače:

- novogradnje objektov, skladno z namensko rabo, gabariti in določili za posamezna ureditvena območja,

- za obstoječe objekte: prenove, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve in novogradnje objektov, vzdrževalna dela, sprememba namembnosti in rabe za dejavnosti, skladno z namensko rabo območja, gabariti in določili za posamezna ureditvena območja,

- gradnja pomožnih objektov navedenih v 18. členu odloka

- gradnja objektov in naprav gospodarske infrastrukture, kot so prometno omrežje in naprave ter ulična oprema - ceste, kolesarske steze, poti za pešce, avtobusna postajališča ipd.,  komunalni in energetski objekti, omrežja in naprave, omrežja in naprave za zveze, odvodniki in drugo;

- ureditev javnih površin in vrtov;

- gradnja pomožnih in drugih objektov v javni rabi;

- postavitve in obnove spomenikov, spominskih plošč in drugih obeležij;

- ureditve in obnove javnih, parkovnih površin, zelenih površin, poti, otroških in

- športnih igrišč;

- ureditve za zavarovanje pred naravnimi in drugimi nesrečami;

- ureditve in drugi posegi, ki izhajajo iz zahtev preprečevanja erozije in plazenja, saniranja ter varstva okolja.

Na celotnem območju naselja Korte ni dovoljeno postavljati oz. graditi baznih postaj in anten mobilne telefonije ter radijskih in televizijskih oddajnikov brez predhodnega soglasja krajevne skupnosti in občine.  Prav tako ni dovoljeno postavljati reklamnih panojev oz. konstrukcij in označb velikih dimenzij, večjih od 5.00 m2.

12. člen

Lega objektov (stavb)

Novi objekti (stavbe), dozidave in nadzidave objektov morajo biti odmaknjeni od parcelne meje najmanj 4,00 m, s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča lahko tudi manj, vendar  ne manj kot 1,50 m. V primeru, ko je del objekta najmanj iz ene strani popolnoma vkopan in obsega zgolj eno etažo, je ob soglasju soseda odmik lahko tudi manjši. Združevanje objekta je iz vkopane strani dovoljeno, ni pa dovoljeno združevanje  iz vidne, odprte strani.

Možnost gradnje v nizu je omejena na maksimalno število dveh objektov in maksimalno velikost gradbenih parcel do 800,00 m2.

Smer slemena stavb mora biti usklajena z obstoječo zasnovo oz. ambientalno ureditvijo gruče hiš, praviloma vzporedno s plastnicami na terenu, če je ta nagnjen.

Ne glede na zgornja določila, v primeru ko gre za odstranitev in novogradnjo obstoječega, legalno zgrajenega objekta, v istih gabaritih, in je obstoječi odmik manjši kot je določeno v tem aktu, ni potrebno pridobiti soglasje lastnika oz. lastnikov sosednjih zemljišč za obstoječi odmik, tudi v primeru gradnje na parcelni meji.

Enako velja za gradnjo v območju S 13/1A – vaško jedro, kjer se lahko objekti stransko naslanjajo na sosednje zgradbe.

Odmiki od javnih cest morajo biti usklajeni s predpisi iz področja cest, varnosti cestnega prometa ter projektiranja cest. Na podlagi navedenih predpisov morajo lastniki zemljišč ob javni cesti dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo javne ceste.

Odmiki od nekategoriziranih cest in poti so min.3.00 m,  oz. ob soglasju  upravljalca tudi manj, vendar ne manj kot 1.5 m. Razen v vaških jedrih koder gre za strnjen stavbni niz s kvalitetno urbanistično ali kulturnozgodovinsko zasnovo in je pridobljeno soglasje upravljalca cest.

V območju S 13/2B – Čedlje so pri določitvi funkcionalnih zemljišč k obstoječim objektom zaradi ohranitve posebnega tipa kmečkih gospodarstev možne variantne rešitve z dodelitvijo zemljišč lastnikom objektov v pasu preko poti, ki se ohrani kot javna.

V. PODROBNA MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV PO POSAMEZNIH UREDITVENIH ENOTAH

13. člen

V notranjih ureditvenih območjih S 13/2B, S 13/2D1, S 13/3D2, S 13/2D3 in S 13/2D4:

a) Izhodišča za določitev velikosti gradbenih parcel:

Gradbene parcele so velikosti od minimalno 400 m2 do maksimalno 1800 m2.

Na gradbeni parceli velikosti od 400 m2 do 500 m2 je možna postavitev objekta z eno stanovanjsko enoto in z enim priključkom na posamezno komunalno infrastrukturo.

Na gradbeni parceli velikosti nad 500 m2 do 800 m2 je možna postavitev objekta z največ 3 stanovanjskimi enotami od katerih je lahko 1 poslovna.

Na gradbeni parceli velikosti nad 800 m2 do 1800 m2 je možna postavitev objekta z največ 4 stanovanjskimi enotami od katerih sta lahko 2 poslovni.

Na funkcionalnem zemljišču vseh novopredvidenih objektov je obvezno predvideti in izvesti ustrezno število parkirnih oz. garažnih mest.

V delu območja severno od ceste Zadružni dom – osnovna šola so posegi možni le v skladu s pogoji varovanja urbanističnega spomenika.

b) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo je določena s faktorjem zazidanosti gradbene parcele (Fz), ki pri stanovanjskih oz. stanovanjsko poslovnih objektih znaša minimum 0,2 – maksimum 0,35, razen pri gradbenih parcelah večjih od 1300 m2, kjer znaša Fz minimum 0,2 – maksimum 0,3. Na parcelah večjih od 1300 m2 morajo biti višinski in tlorisni gabariti objekta oz. objektov členjeni.

V površine, ki so določene s faktorjem zazidanosti se štejejo tudi objekti in deli objektov: nadstreški, vetrolovi, pokrite terase, balkoni, zunanja stopnišča. Izjema je nadstrešek nad vhodom do 30.00 m2.

V faktor zazidanosti se štejejo tudi vsi pomožni objekti oz. deli objektov navedeni v 18. členu tega odloka, zgrajeni znotraj gradbene parcele objekta, razen spodaj navedenih:

- v celoti vkopani objekti oz. deli objektov, ki so zatravljeni oz. so nad njimi urejene pohodne površine zunanjih ureditev;

- v celoti odprti bazeni vključno s strojnico bazena (vkopano najmanj s treh strani)

- pergola (popolnoma odprta konstrukcija namenjena senčenju z možnostjo ozelenitve);

- začasni objekti;

- zidane ograje, portali oz. portoni;

- kapnice.

c) Oblikovanje stanovanjskih in stanovanjsko poslovnih objektov

Tloris stavbe je podolgovat, lahko členjen v obliki črke L oziroma njenih večkratnikov, s funkcionalnim dvoriščem ali atrijem.

Maksimalna etažnost objektov je K+P+1, pri tem višinski gabariti stavbe ne smejo presegati 5,90 m merjeno od najnižje kote terena ob objektu do spodnje kote venca objekta, pri tem pa maksimalna kota slemena ne sme presegati 8,00 m. Možna je gradnja v medetažnih zamikih.

V primeru zelo razgibanega terena, ko je pritličje najmanj iz ene strani popolnoma vkopano, je lahko objekt etažnosti do maksimalno K+P+1+M, pri tem višinski gabarit stavbe ne sme presegati 8,70 m merjeno od najnižje kote terena ob objektu do spodnje kote venca objekta, pri tem pa maksimalna kota slemena ne sme presegati 10,80 m.

Klet je etaža pod pritličjem, pritličje ima koto praga do največ 1,40 m nad terenom.

Za kletno etažo se šteje etaža tudi v primeru, ko je v celoti vkopana in ima iz ene strani urejen uvoz in dostop (delno odprta ena fasada, v širini maksimalno 3,5 m). Za dovoz in dostop se štejeta uvozna cesta in navpična zunanja komunikacija do kletne etaže (npr.stopnišče, klančina, dvigalo). V tem primeru se najnižja kota terena ob koti praga kleti ne šteje za najnižjo koto terena ob objektu.

Število popolnoma vkopanih kletnih etaž ni omejeno, ko bistveno ne spreminjajo obremenitve in zasnove komunalnih naprav in njihovih priključkov.

Strehe so v osnovi simetrične dvokapnice (lahko tudi eno ali večkapnice) naklona od 18 – 22 stopinj, krite s korci, ali po materialu in teksturi podobna kritina, če to opravičuje arhitekturna zasnova in volumenska členjenost ob upoštevanju lokalne arhitekturne identitete. Frčade niso dovoljene. Smer slemena objekta oz. daljša stranica objekta mora biti vzporedna s plastnicami na terenu, oziroma usklajena z obstoječo zasnovo oz. ambientalno ureditvijo gruče hiš oz. zaselka. Velikost ravne pohodne strehe je največ 50% velikosti bruto tlorisnega gabarita stavbe.

Večje steklene površine (npr. zimske vrtove) je možno uporabljati kot podaljšek bivalnega prostora, v predvidenem tlorisnem gabaritu stavbe, kar mora biti prikazano in obrazloženo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

14. člen

V notranjem ureditvenem območju S 13/1A - Vaško jedro, morfološka enota sklenjenih uličnih nizov:

a) Izhodišča za določitev velikosti gradbenih parcel:

- ohranjati je potrebno značilno parcelacijo stavbnih zemljišč in tipologijo obstoječih kvalitetnih objektov, ki oblikujejo ulični in javni prostor trga. Ohraniti je treba značilno historično parcelacijo vaškega jedra, ki je razpoznavna v tlorisni mreži z razmerjem med pozidanimi in nepozidanimi površinami, tlorisnih gabaritih stavb, poteku komunikacij ter oblikovanju zunanjega roba naselja. Upoštevati je potrebno vse stavbe in druge objekte, ker vsak od njih sooblikuje podobo naselja. Varuje se zunanji obod vasi, ki mora ohraniti tradicionalno podobo: pozidava v tem delu ni možna;

- možno je združevanje in razdruževanje objektov v posameznem nizu v programske celote, če se pri tem ohrani značilna členitev uličnega gabarita na posamezne sekvence;

- funkcionalna zemljišča v strnjenem vaškem jedru in zaselkih so po obliki in velikosti prilagojena parcelnemu vzorcu, ki je značilen za morfološko strukturo strnjenega vaškega jedra;

- potrebno je  prilagoditi velikost in obliko nadomestnih, dopolnilnih in novogradenj urbanističnim, zgodovinskim in oblikovnim značilnostim naselja. Ohranjati je potrebno značilnosti historične parcelacije vaškega jedra, ko pogojuje značilnosti morfološke strukture posameznih homogenih območij. Detajlne pogoje oblikovanja predpiše in posamezno uskladi pristojna služba za varstvo kulturne dediščine. V historičnem vaškem jedru lahko pride do novih gradenj le na mestu ruševin pod pogojem, da se ohranijo prvotni tlorisni in višinski gabariti, etažnost, velikost, oblika, smer, naklon in kritina streh, oblika, dimenzije in način razporeditve fasadnih odprtin ter lokalno specifični stavbni členi na zunanjščini (dimniki, kamniti in leseni strešni venci, kamniti okvirji fasadnih odprtin, leseno fasadno stavbno pohištvo in apnen fasadni omet). Kamnite konzole, posneti hišni vogali, zunanja stopnišča, baladurji ipd. se obnovijo na mestih, kjer so bili izpričani. V kolikor so ohranjeni originalni stavbni členi,  jih je treba vključiti v novo gradnjo. Prepovedana je gradnja lokalno tradicionalno neznačilnih stavbnih elementov na zunanjščini. Dozidave in nadzidave stavb so možne v primerih, ko predstavlja tak poseg logičen zaključek neke stavbne celote, ne ruši razmerja med pozidanimi in nepozidanimi površinami in ne vpliva na silhueto naselja.

b) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo:

- ohranjati je potrebno značilno urbanistično strukturo sklenjenih uličnih nizov, ki se prilagajajo naravnim danostim (orientaciji objektov proti jugu in oblikovanju nizov po plastnicah)  in oblikujejo na eni strani javno ulico, na drugi strani pa definirajo z nasproti ležečimi gospodarskimi objekti pojavna dvorišča ali interne ulice;

- tradicionalen izkoristek zemljišča v vaškem jedru, ki je značilen za naselbinski spomenik in vpliva na njegovo pojavnost, se mora ohraniti v čim večji;

- izkoristek zemljišča v vaškem jedru, strnjenem obstoječem zaselku in pri gradnji v nizu je lahko večji od predpisanega med splošnimi določili.

c) Oblikovanje stanovanjskih in stanovanjsko poslovnih objektov:

Znotraj naselja je treba obravnavati tri vrste posegov: sanacijo/obnovo tradicionalnih stavb in drugih objektov, dozidave in nove gradnje na mestu ruševin ter že izvedene posege, ki niso v skladu z varstvenim režimom in degradirajo kulturni spomenik.

Ohranjene tradicionalne stavbe, dvorišča in javne površine je treba sanirati, obnoviti in adaptirati na način, da se ne okrni njihove spomeniške pričevalnosti. V največji možni meri se mora ohraniti originalna materialna substanca, predvsem zunanje ostenje s kamnitimi stavbnimi elementi. Dopustne so rekonstrukcije pod pogojem, da se v celoti ohranja zunanja podoba stavb v obliki, dimenzijah, materialih in načinu njihove obdelave. Ohraniti se morajo značilni tradicionalni stavbni elementi: zunanja stopnišča, baladurji, dimniki, kamniti in leseni strešni venci, konzole, okvirji fasadnih odprtin, kritina s korci ali skrli, kamnita gradnja, posneti hišni vogali, fasadno pohištvo, struktura in barva fasadnega ometa. Prepovedano je dodajati lokalno tradicionalno neznačilne stavbne elemente. V notranjosti se varujejo prostori kuhinj z ognjišči, kleti, lesene konstrukcije in kamniti tlaki, v primerih, kjer so ohranjeni. Dvorišča so sestavni deli domačij, ki pomembno sooblikujejo podobo naselbinskega spomenika. Varujejo se v tradicionalni podobi, z vsemi stavbnimi elementi: suho zidanimi tlaki in mejnimi zidovi, mizami in klopmi iz lokalnega kamna peščenjaka, lesenimi latniki in posaditvijo.

Dovoljeni posegi:

- dopustna so vzdrževalna dela, dozidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov in na mestu odstranjenih objektov gradnja novih objektov ter nadzidave do max. P+2, če se s tem ne poruši kompozicijska kvaliteta obravnavane morfološke enote. Pri čemer je odstranitev stavbe ali drugega objekta dopustna le na osnovi statične ocene gradbenega stanja, iz katerega izhaja, da obnova objekta ni mogoča oziroma smiselna. Višina in etažnost nadomestne stavbe se ne sme spremeniti. Nadzidava je dopustna izjemoma, ko predstavlja tak poseg logičen zaključek obstoječe stavbne celote;

- v primeru novogradnje je dovoljena gradnja popolnoma vkopane kleti, v primeru poševnega terena je klet lahko vidna do višine 1,40 m;

- ob upoštevanju določil ureditvenega načrta je novogradnje potrebno smiselno vključevati v obstoječe celote;

- ohranjati je potrebno oblikovne značilnosti in proporce arhitekturnih členov.

- okenske odprtine so pokončni pravokotniki razmeščeni po kompozicijskem principu simetrije;

- zasteklitev gankov, pokritih teras in pokritih vhodov niso zaželene, razen v primerih izrabe sončne energije. Postavitev sončnih naprav za izrabo sončne energije na strehe, ganke, terase, nad vhode in na druga izpostavljena mesta ni dopustna;

- strehe so v osnovi simetrične dvokapnice (lahko tudi eno ali večkapnice), krite s korci naklona 18-22 stopinj;

- smer slemena objekta oz. daljša stranica  objekta mora biti vzporedna s plastnicami na terenu, oziroma usklajena z obstoječo zasnovo oz. ambientalno ureditvijo gruče hiš oz. zaselka;

- ograje zunanjih stopnišč, balkonov ali teras so ploskovno polne

15. člen

V notranjem ureditvenem območju S 13/1Ab– Vaško jedro, morfološka enota centralnih dejavnosti v centru vasi:

V območja naselbinskega spomenika se lahko vnesejo tiste namembnosti, ki ne ogrožajo danega okolja. Prednost imajo tradicionalne funkcije: stanovanjska in kmetijska. Do določene mere je možen vnos novih gospodarskih dejavnosti, kot so kvalitetna kulturna in turistična ponudba (s poudarkom na lokalnih kvalitetah), drobna obrt ipd.

16. člen

V notranjem ureditvenem območju S 13/2D5 – rezervat območja šole v Kortah:

Območje S 13/2D5 zajema površine, ki so namenjene za šolsko dejavnost. To je istočasno rob naselja in posega v arheološko območje. Pozidava tega območja je zato omejena, ureditev pa podrejena potrebam šole.

Dovoljeni posegi in merila za stavbe znotraj območja šole:

- velikost gradbene parcele za stavbe šole ni omejena;

- stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo za stavbe šole ni omejena:

- dovoljena so vzdrževalna dela, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov, postavitve začasnih objektov in gradnja novih objektov;

- oblikovanje in etažnost stavb šole je podrejena njihovi funkciji

- dovoljena je postavitev pomožnih objektov

Znotraj območja šole S13/2D5  je na obstoječih in predvidenih igriščih možna nadgradnja športnih igrišč na prostem ter postavitev igriščnih (žičnih) ograj in mrež v skladu s področnimi normativi. Območje je rezervirano za zelene zunanje šolske površine, ki obsegajo: zelene površine, vrtne površine in pripadajoča zunanja športna in druga igrišča, postavitev igral in orodij.  Ter pripadajoče manjše servisne objekte kot so npr. sanitarije ipd. Na območju je predvidena tudi izgradnja pripadajočih komunalnih vodov vključno z dostopi.

17. člen

V notranjem ureditvenem območju Z 13/2D  – zelene površine, dolgoročno potencialni prostor za poselitev (Zaneštra južno od ceste Korte – Lucija)

Funkcionalne zelene površine imajo funkcijo vaškega roba ter predstavljajo potencialni prostor za intenziviranje vrtne proizvodnje. Območje Z 13/2D predstavlja v prihodnosti potencialni prostor za poselitev.

V kontaktnem območju naselja Korte je v nižini med Zaneštro in Zadružnim domom (med notranjima ureditvenima območjema S 13/2D3 in S 13/2D4) predvidena nadgradnja obstoječe lokalne čistilne naprave z ustreznimi priključki in ureditvijo okolice.

V notranjem območju S 13/2D3b – stanovanjska in uslužna namembnost

Znotraj območja je skladno s splošnimi pogoji predvideno oblikovanje novih parcel namenjenih gradnji. Pri tem je potrebno upoštevati izhodišča glede velikosti gradbene parcele, določila glede lege in oblikovanja objektov, glede podrobnih meril in pogojev za gradnjo objektov ter glede zunanjih in prometnih ureditev ter priključevanja na gospodarsko infrastrukturo. Znotraj že pozidanih območij je možna zgostitev pozidave.

V notranjih ureditvenih območjih S 13/2D3b so dopustne naslednje namembnosti objektov: oskrbne, storitvene, upravne in družbene dejavnosti, servisne dejavnosti. Dopustne so tudi vse proizvodne in predelovalne dejavnosti, ki po obsegu in naravi predstavljajo butično dejavnost (dejavnost z manjšim vplivom na okolje), ter vse mirne poslovne dejavnosti (npr. pisarne, mirne storitvene dejavnosti).

Vse potrebne manipulativne površine in parkirna mesta za te dejavnosti je potrebno zagotoviti na pripadajoči gradbeni parceli oz. skladno z 18., 19.  in 26. členom tega odloka.

Na območju je predvidena izgradnja nove prometne in komunalne infrastrukture.

Posamezne rešitve iz grafičnega dela UN Korte je možno znotraj območja, glede na tehnične zahteve in izboljšave ter racionalizacijo prostora, preoblikovati.

18. člen

Pomožni objekti

- Pomožni objekti k stanovanjskim in stanovanjsko poslovnim objektom

V notranjih ureditvenih območjih (S13/2B, S13/2D1, S13/2D2, S13/2D3, S13/2D4), ki so namenjena stanovanjem in centralnim dejavnostim, je dovoljeno graditi pomožne objekte, ki po namembnosti služijo kot dopolnitev k osnovnemu legalno zgrajenemu objektu in niso namenjeni bivanju ter omogočajo njegovo normalno funkcioniranje in sicer:

- garaže in pergole  do maksimalne tlorisne površine 50 m2;

- nadstreški, lope, ute, senčnice, drvarnice, letne kuhinje, zimski vrtovi, steklenjaki, savne, fitnesi, kleti (shramba, vinska klet in podobno) do maksimalne tlorisne površine  35 m2;

- zamreženo skladišče za shranjevanje (jeklenk, embalaž in podobno) pri trgovinah, v kolikor je to skladno z urbanistično zasnovo območja. Mrežna ograja mora biti ozelenjena;

-     bazeni za kopanje, okrasni bazeni in ribniki, vključno s pripadajočimi strojnicami (vkopanimi najmanj z dveh strani);

- objekti za rejo malih živali in drobnice do maksimalne tlorisne površine 12 m2;

- zidane ograje, portali oz. portoni in podporni zidovi-škarpe, skladno z določili 20. člena tega odloka;

- v celoti vkopani objekti, ki so zatravljeni oz. so nad njimi urejene pohodne površine zunanjih ureditev;

- pergola (popolnoma odprta konstrukcija namenjena senčenju z možnostjo ozelenitve);

- začasni objekti;

- kapnice.

V ureditvenem območju S13/1A se od zgoraj naštetih lahko gradi le tiste vrste pomožnih objektov, ki so že tradicionalno prisotni, od novih pa tisti, ki so postali potrebni v vsakdanjem življenju in jih je mogoče vključiti v dano okolje brez negativnih posledic. V zgodovinskem vaškem jedru se ne morejo graditi: nadstreški, ute, senčnice, zimski vrtovi, steklenjaki, savne, fitnesi, bazeni za kopanje, okrasni bazeni in ribniki, začasni objekti.

V območju ni dovoljena gospodarska reja živali.

Navedenih pomožnih objektov ni možno ločeno priključevati na objekte gospodarske javne infrastrukture, lahko se priključijo le na priključke obstoječih osnovnih stanovanjsko oz. stanovanjsko-poslovnih objektov.

Zgoraj navedeni objekti so v osnovi pritlični, lahko so tudi delno oz. povsem vkopani.

Pomožne objekte in garaže je priporočljivo graditi v sklopu gabarita stanovanjskih objektov, na oblikovni način, kot je prisoten pri avtohtonih objektih. Zlasti v razgibanem terenu jih je mogoče postaviti kot samostojne objekte. V tem primeru se jih prisloni ali vkoplje v brežino, tako da tvorijo s svojo streho terase oz. razširitev višjega nivoja funkcionalnega zemljišča.

Delavnice in gospodarska poslopja:

-	dovozna pot širine 3,5 m

-	izkoristek zemljišča praviloma do 0,35

-	na funkcionalnem zemljišču morajo biti predvideni parkirni prostori in ustrezne manipulativne površine (glede na dejavnost v objektu).

- Pomožni začasni objekti

V območju je dovoljena postavitev oz. gradnja naslednjih začasnih objektov:

- namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (kot so: odprti sezonski gostinski vrt, pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, oder z nadstreškom, pokriti prireditveni prostor, začasna tribuna za gledalce na prostem);

- kioska oziroma zabojnika (maksimalne tlorisne površine do 30 m2 in višine do 4,00 m, lahko je namenjen sanitarni enoti, prodajalni pijače in hrane, časopisov in podobno).

Začasni objekti se lahko postavijo na površinah v lasti države ali občine oz. tudi lastniških, ko gre za potrebe javnih prireditev oz. javni interes. V primeru lastniških površin mora takšno postavitev vključno z dobo postavitve dovoliti upravljalec teh nepremičnin. Začasni objekt je, po poteku časa za katerega je bil postavljen, potrebno odstraniti. Po odstranitvi je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem je bil zgrajen.

- Drugi pomožni objekti in posegi

Ne glede na zgornja določila je na celotnem območju UN Korte dovoljeno graditi oz. postaviti:

- rezervoarje za utekočinjeni naftni plin ali nafto, s priključkom na osnovni objekt, in je zgrajen v skladu s predpisi, ki urejajo področje naprav za vnetljive tekočine in pline, ter v skladu s pogoji njegovega dobavitelja. Rezervoarji morajo biti ustrezno zakriti z arhitekturnimi elementi ali z zelenjem oz. drugačnimi tehničnimi rešitvami, lahko so tudi vkopani ali znotraj objekta, kar mora biti pri pridobivanju gradbenega dovoljenja prikazano v projektni dokumentaciji;

- primerno oblikovane rezervoarje za vodo – kapnica. Rezervoarji morajo biti ustrezno oblikovani ali zakriti z arhitekturnimi elementi ali z zelenjem oz. drugačnimi tehničnimi rešitvami, lahko so tudi vkopani ali znotraj objekta, kar mora biti pri pridobivanju gradbenega dovoljenja prikazano v projektni dokumentaciji;

- klimatske naprave: se lahko namešča v objektu ali pa na balkonih stavb, na podstrešju ali kot sestavni del oblikovane fasade. Ni jih dopustno vidno nameščati na fasade objektov. Naprave morajo biti ustrezno zakrite z arhitekturnimi elementi oz. drugačnimi tehničnimi rešitvami, kar mora biti pri pridobivanju gradbenega dovoljenja prikazano v projektni dokumentaciji;

- oz. namestiti sončne zbiralnike ali sončne celice, namenjene za proizvajanje energije, vključno električne, na površino strehe ali fasade stanovanjskih stavb in drugih objektov;

- priključke na objekte gospodarske javne infrastrukture v primeru, ko se jih gradi na/v obstoječemu objektu zgrajenemu na podlagi gradbenega dovoljenja oz. znotraj gradbene parcele tega objekta;

- pomožne objekte v javni rabi;

- pomožne komunalne objekte;

- samostojna javna parkirišča za potrebe lokalne skupnosti;

- samostojna parkirišča (do maksimalno 3 parkirna mesta za posamezno stanovanjsko enoto) za potrebe vaškega jedra, ob pogoju da je parkirišče postavljeno na lastniški parceli oz. parceli z vpisano stavbno pravico in pozicionirano v  radiusu do  200 m;

- samostojna parkirišča (do maksimalno 3 parkirna mesta na posamezno zaključeno parkirišče) za poslovne ( vse nestanovanjske dejavnosti) ob pogoju da je parkirišče postavljeno na lastniški parceli oz. parceli z vpisano stavbno pravico v radiusu do 100 m;

- pomožne objekte za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov;

- kolesarske poti, pešpoti, gozdne poti, tematske poti in tekaške poti;

- napise, reklame (reklamne panoje oz. konstrukcije) je dovoljeno postavljati v velikosti največ 3 kvadratnih metrov pri čemer mora biti napis čitljiv, tehnično in estetsko oblikovan in redno vzdrževan. Napisi, reklame in oglasi morajo biti nameščeni v skladu s celostno podobo občine Izola, usklajeni z zasnovo objekta in površin na katerih so postavljeni in odlokom o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Izola. Reklame in panoje ni dovoljeno postavljati na objekte, ki so v slabem konstrukcijskem stanju ali nimajo urejene fasade.

V območju S13/2B je ob objektu Zadružnega doma oz. prostorov Gasilskega društva za potrebe slednjega možno  postaviti  garažni objekt. Garažo za več vozil se predvidoma umesti na rob obstoječih zunanjih povšin oz. ob obstoječi podporni zid.

Z namenom zagotovitve uporabe deževnice in varčevanja s pitno vodo je priporočljiva izvedba zbiralnikov za kapnico.

Vsi posegi morajo upoštevati določila glede kvalitetne zasnove in oblikovanja objektov, obveznih odmikov in pozidane površine funkcionalnega zemljišča. Prav tako je potrebno za vse posege, v kolikor posegajo v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture (varovalni pas občinskih cest), pridobiti soglasje predmetnega soglasodajalca.

Oblikovanje pomožnih objektov mora biti usklajeno s kvalitetnimi detajli arhitekture osnovnega objekta, hišami v soseščini in značajem območja.

19. člen

Spremembe namembnosti objektov

V ureditvenem območju so dopustne:

- spremembe namembnosti objektov v stanovanjski ali turistični program;

- spremembe namembnosti objektov v mirne poslovne dejavnosti (npr. pisarne, mirne storitvene dejavnosti);  v oskrbne, storitvene, upravne in družbene dejavnosti ter proizvodno-servisne dejavnosti (avtomehanične, mizarske in podobne delavnice) zgolj do 50 % celotne površine objekta

Vse potrebne manipulativne površine in parkirna mesta za te dejavnosti je potrebno zagotoviti na pripadajoči gradbeni parceli oz. na samostojnem parkirišču (do maksimalno 3 parkirna mesta) ob pogoju da je parkirišče postavljeno na lastniški parceli oz. parceli z vpisano stavbno pravico (sklenjeno za najmanj 50 let)  v radiusu do 100 m.

Navedene spremembe namembnosti in funkcije objektov so možne pod splošnimi pogoji in tako, da te ne povzročajo škodljivih vplivov na okolje nad dopustnimi vrednostmi za pretežno stanovanjsko območje, ne slabšajo bivalne in delovne razmere ter ureditev območja.

Z uporabo toleranc pri gabaritih in namembnosti objektov in naprav se ne sme spreminjati (slabšati) vpliva objektov in naprav na sosednje parcele.

20. člen

Zunanja ureditev objektov

V primeru teras morajo biti podporni zidovi prikazani v projektni dokumentaciji in ne smejo presegati 1,5 m, večje višine je potrebno izvesti s horizontalnim zamikom. V primeru velikih višinskih razlik terena je dovoljena postavitev zidov do maksimalno 1.70m . Prav tako je dovoljena rekonstrukcija ali nadomestitev legalno postavljenih obstoječih višjih podpornih zidov. Podporni zidovi morajo biti obloženi oz. zidani s kamnom (videz suhozida) ali ozelenjeni. Nad podpornimi zidovi se lahko predvidijo ustrezne varovalne ograje skladno z določili naslednjega odstavka.

V ureditvenem območju S13/1A morajo biti podporni in mejni zidovi iz lokalnega kamna peščenjaka, grajeni v suhi tehniki (ali z videzom suhozida).

Ograje so dopustne v skupni višini do 1,50 m, z zidanim delom iz lokalnega kamna ali oblogo iz lokalnega kamna (v videzu suhozida) do maksimalno 50 cm (za zgornji del velja priporočilo živa meja ali ozelenela ograja). Višinska omejitev ne velja za portone.

Ograje se lahko gradijo največ do meje zemljiške parcele na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče. Medsosedska ograja se lahko gradi na meji v kolikor se lastniki zemljišč o tem pisno sporazumejo.

Vsi objekti zunanje ureditve (ograje, škarpe, podporni zidovi, ozelenitve,..) morajo biti od javnih površin odmaknjeni najmanj 1,0 m, če ni pločnika ob cesti, sicer pa najmanj 0,5 m, ob pogoju, da ni ovirana preglednost cest, poti in njihova funkcionalna ureditev, kar je potrebno prikazati v projektni dokumentaciji.

Postavljanje drogov z reklamnimi tablami, totemov, zastavnih drogov ter drugih objektov za obveščanje in oglaševanje v pasu za postavitev prometne signalizacije in prometne opreme ter v preglednem trikotniku in območju križišč in cestnih priključkov ni dovoljeno.

Vzdolž glavnih cest se zasadi drevorede, razen na lokacijah, kjer prostor in pogoji tega ne dopuščajo. Tej zahtevi se prilagaja zasaditveni načrt javnih površin in načrti zunanjih ureditev individualnih objektov ob teh poteh. Ozelenitve naj bodo izvedene z manj alergogenim in mediteranskim rastlinjem.

Fasade

Oblikovanje fasad:

- pri oblikovanju fasad se je potrebno naslanjati na tradicijo arhitekturnega oblikovanja z upoštevanjem sodobno interpretiranih arhitekturnih elementov;

- steklene fasade niso dovoljene;

- materiali in barvni toni fasad se morajo zgledovati po tradicionalnih primerih. Dovoljeni so naravni zemeljski toni (npr. barva listja, zemlje, peska, neba, morja) v svetlih ali zamolklih prašnih odtenkih. V ureditvenem območju S13/1Ab mora biti fasadni omet apnen, fino zariban in nanešen v tanki plasti, pod katero je opazna kamnita struktura zidu. Fasada ne sme imeti cokla. Barva fasade se določi za vsako stavbo; če je vsaj delno ohranjen star omet z opleskom, se barvo določi na osnovi vzorca tega ometa;

- prepoveduje se uporaba izrazito motečih in neavtohtonih barv, kot so citronasto rumena, živo vijoličasta, živo zelena, živo modra in turkizno modra ter podobne;

- barvni toni fasad morajo biti določeni v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

VI. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

21. člen

Varstvo kulturne dediščine

Na območju ureditvenega načrta Korte se nahajajo kulturni spomeniki, razglašeni z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Izola (Uradne objave (Primorske novice), št. 31/84-350, 16/85-194, 15/90-81):

- Korte - Arheološko najdišče Kaštelir pri Čedljah, EŠD 7238, arheološki spomenik

- Korte – Vas, EŠD 260 z vplivnim območjem, naselbinski spomenik

- Korte - Cerkev sv. Antona Puščavnika, EŠD 3637, sakralni spomenik

- Korte - Hiša Korte 80, EŠD 7236, etnološki spomenik

- Korte - Kmečki dvorec Korte 97, 98, 99, EŠD 261, etnološki spomenik

- Korte - Spomenik padlim NOB in žrtvam fašizma, EŠD 7237, zgodovinski in memorialni spomenik.

in kulturna dediščina:

- Korte - Kulturna krajina Cetore-Korte, EŠD 21627, kulturna krajina

- Korte - Stara šola, EŠD 21644, stavbna dediščina

- Korte - Zadružni dom, EŠD 21645, stavbna dediščina.

Območje kulturnih spomenikov in varstveni režimi so določeni v Odloku o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Izola (Uradne objave (Primorske novice), št. 31/84-350, 16/85-194, 15/90-81) in v strokovnih podlagah za Družbeni plan občine Izola 1986 – 2000 (Območja varstva kulturne in naravne dediščine, izdelal Medobčinski zavod za spomeniško varstvo Piran v aprilu 1985).

Na območju ureditvenega načrta Korte se nahaja robni del nepremičnega kulturnega spomenika Korte - Arheološko najdišče Kaštelir pri Čedljah ,EŠD 7238. Spomenik se varuje pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Izjemoma so dopustni posegi v robni del spomenika, če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za posege. Za vse posege v spomenik je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege, ki ga izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

Investitor posega mora pred posegom v spomenik Korte - Arheološko najdišče Kaštelir pri Čedljah, EŠD 7238 zagotoviti izvedbo predhodne arheološke raziskave za natančnejšo določitev ukrepov varstva (določitev sestave in obsega arheoloških ostalin) in, po potrebi, za nadzorovano odstranitev arheoloških ostalin. Predhodno arheološko raziskavo za natančnejšo določitev ukrepov varstva je treba izvesti v fazi priprave projektne dokumentacije (pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja za poseg), predhodno arheološko raziskavo za nadzorovano odstranitev arheoloških ostalin pa po potrebi pred izvedbo posega. V primeru odkritja pomembnih arheoloških ostalin mora investitor posega zagotoviti izpolnitev varstvenih ukrepov za ohranitev in zaščito odkritih arheoloških ostalin ''in situ''. Obseg, raziskovalne postopke in sosledje predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna služba za varstvo kulturne dediščine v kulturnovarstvenih pogojih. Strošek predhodne arheološke raziskave, ki vključuje terenske postopke, poterenske postopke za pripravo končnega strokovnega poročila in predajo arhiva arheološkega najdišča pristojnemu muzeju, krije investitor posega, v kolikor predpisi o varstvu kulturne dediščine ne določajo drugače.

Na celotnem območju ureditvenega načrta Korte je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno pristojni službi za varstvo kulturne dediščine skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

Na celotnem območju ureditvenega načrta Korte ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja / lastnika zemljišča / investitorja / odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oz. se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika ali varstveno območje dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za posege, ki ga izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine. Za izvedbo predhodne arheološke raziskave je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda minister pristojen za kulturno dediščino.

VPLIVNO OBMOČJE KULTURNEGA SPOMENIKA

V vplivnih območjih spomenikov velja pravni rešim varstva, ki določa, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju spomenikov. Prostorske ureditve v vplivnem območju spomenika morajo biti prilagojene prostorskim možnostim tako, da družbeni pomen spomenika v prostoru ni okrnjen. Konkreten pravni režim je določen v aktu o razglasitvi spomenika.

VARSTVENI REŽIM ZA ARHEOLOŠKE OSTALINE

Na celotnem območja urejanja veljajo splošna zakonska določila glede varstva arheoloških ostalin:

Strokovni nadzor nad posegi

Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki gradbenih del pisno obvesti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.

Odkritje arheološke ostaline

Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oz. se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

Kulturnovarstveno soglasje za posege

Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika ali varstveno območje dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za posege, ki ga izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine. Do uveljavitve varstvenih območij dediščine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za  enote kulturne dediščine  vključene v Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje Občine Izola (ZVKDS OE Piran, februar 2008), ki se hranijo na sedežu Občine Izola in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Piran. Kulturnovarstvene soglasje izda pristojna območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (28. – 30. člen ZVKD-1)

Za izvedbo predhodne arheološke raziskave je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda minister, pristojen za področje varstva kulturne dediščine (31. člen ZVKD-1). Predhodno arheološko raziskavo lahko izvede le oseba, ki je strokovno usposobljena za izvajanje arheoloških raziskav. Raziskava mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom o arheoloških raziskavah (Uradni list RS, št. 3/2013). Strošek raziskave, ki vključuje terenske postopke ter poterenske postopke za pripravo končnega strokovnega poročila in predajo arhiva arheološkega najdišča pristojnemu muzeju, krije investitor posega, razen v primerih, ko je upravičen do kritja stroškov iz državnega proračuna (34. člen ZVKD-1 in Pravilnik o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih arheoloških raziskav iz državnega proračuna, Uradni list RS, št. 93/2014).

Za poseg v objekt ali območje, varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine, se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja , ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo (26. točka 3. člena ZVKD-1)

VII. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA OBMOČJA

22. člen

Fekalna in meteorna kanalizacija

Aglomeracija Korte (ki je ožje območje naselja Korte), je opremljena z javno kanalizacijo ločenega sistema, ki se zaključuje z obstoječo malo komunalno čistilno napravo MKČN Korte. Obstoječi MKČN je potrebno zaradi predvidenega večanja naselja povečati kapaciteto čiščenja približno do 999 PE. Zaradi prilagajanja novejši okoljski zakonodaji jo je potrebno posodobiti saj mora biti, v skladu z določbami 19. čl. Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. (Ur.l. RS, št. 98/2015) aglomeracija zaradi izvajanja javne službe na njenem območju, opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za čiščenja komunalne odpadne vode v skladu z 10. čl. Uredbe in dodatno obdelavo v skladu z 11. čl. Uredbe.

Pri projektiranju in gradnji novih notranjih ureditvenih območij je potrebno zagotoviti odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode z ločenim kanalizacijskim omrežjem za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode. Pri tem je potrebno upoštevati pogoje in določila s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda, v skladu z zakonodajo, še posebej določila 24. čl. Uredbe. Predvidijo in izvajajo naj se ukrepi za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo. Padavinsko odpadno vodo je prepovedano odvajati v fekalno kanalizacijo, katera se zaključi z MKČN.

Vsi objekti morajo biti priključeni na sistem javne kanalizacije. Kote pritličij ali kleti objektov morajo biti na taki višini, da je možno gravitacijsko odvajanje odpadnih voda v javno kanalizacijo, z iztokom iz priključka nad temenom javne kanalizacije. V kolikor to ni možno iz vseh kleti, mora biti odvajanje izvedeno preko lastnih črpališč na interni kanalizaciji za odvajanje odpadnih voda.

Vse morebitne dejavnosti znotraj obravnavanega območja bodo morale imeti očiščeno odpadno vodo do zakonsko predpisanih parametrov za odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo.

Omogočen in zagotovljen mora biti neoviran dostop do sistema javne kanalizacije s komunalnim vozilom za vzdrževanje in čiščenje te kanalizacije ter zemljiškoknjižno urejene s tem v zvezi povezane služnosti.

Javno kanalizacijo naj se načrtuje tako, da trase ne bodo v vozišču, ampak kolikor je to možno, izven vozišč, na pločnikih, kolesarskih stezah ali vmesnih zelenicah. Pokrovi kanalizacijskih jaškov morajo biti dovolj nosilni ter opremljeni z dvojnim zaklepom in protihrupnim vložkom.

23. člen

Investitor, upravljalec, lastnik – uporabnik zgradbe je dolžan novozgrajeni objekt priključiti na javno kanalizacijo pred pričektom uporabljanja zgradbe, sicer pa, ko se javna kanalizacija zgradi.

Obstoječe zgradbe, ki so priključene na greznice ali imajo kako drugače urejeno odvajanje odpadnih vod, se morajo priključiti na javno kanalizacijo najkasneje v 6 mesecih po tem, ko je zgrajena javna kanalizacija.

Za gradnjo priključka in za spremembo priključka na javno kanalizacijo ter za priključitev sosednjih stavb in drugih objektov na obstoječo hišno kanalizacijo si mora investitor priskrbeti soglasje upravljalca.

24. Člen

Elektroenergetsko omrežje

Na obravnavanem področju se nahajajo naslednje elektroenergetske naprave: - 20 kV DV za TP Korte – 20 kV DV TP  Korte – TP Korte 2 – TP Korte _ NN omrežje mešanega tipa (delno podzemno in delno prostozračno – javna razsvetljava.

Distribucijski sistem

Za napajanje predvidenega področja obravnave je potrebno obstoječo TP Korte nadomestiti z novo transformatorsko postajo kabelsko montažno z ustreznim številom transformatorskih enot (predvidena lokacija je lahko ista kot je sedaj zidana stolpna). Prav tako je urediti 20 kV kabelsko vzankanje predvidene nove TP Korte in sicer od TP Korte 3 do druge stojne točke obstoječega daljnovoda TP Korte – TP Korte 2. Urediti in uskladiti je potrebno obstoječe NN omrežje z novo predvidenim stanjem in zgraditi novo kabelsko omrežje za predvidene novogradnje. V primeru predvidene večje potrebe po električni energiji (večje proizvodne dejavnosti in podobno) pa je potrebno zgraditi nove TP-je z 20 kV kabelskim vzankanjem.

Pred pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti vso podzemno distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo, ki se nahaja na obravnavanem področju oziroma na trasi za predvideno napajanje obravnavanega področja. Pri izvajanju zemeljskih del v neposredni bližini elektroenergetskih naprav, je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini naprav nad napetostjo. Odmiki os obstoječih elektroenergetskih naprav morajo biti projektirani v skladu z veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi in tipizacijami. Za predvidene posege v elektrodistribucijsko omrežje mora investitor pridobiti projektne pogoje, na izdelano projektno dokumentacijo pa soglasje Elektro Primorske, DE Koper. Vsi stroški projektiranja, morebitnih prestavitev, zaščite ali odpravljanje poškodb obstoječega elektrodistribucijskega omrežja v času obravnavane gradnje, bremenijo investitorja.

Kabelska transformatorska postaja mora biti zgrajena za napetost 20/0,4 kV in ustrezno nazivno moč, z urejenim dostopom za tovornjak z dvigalom skupne teže 20 t. Če bo TP zgrajena v zgradbi za druge namene, mora biti locirana v pritličju, po možnosti na vogalu stavbe in mora biti neposredno dostopna od zunaj. 20 kV kablovod mora biti zgrajen s standardnimienožilnimi 20 kv kablovodi položeni v kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi po celotni trasi. Nizkonapetostno kabelsko omrežje mora biti v urbanih področjih zgrajeno kot kabelsko omrežje položeno v PVC kabelski kanalizaciji v težki radialni izvedbi s povezovanjem prostostoječih razdelilnih omar. Zaščitni ukrep pred električnim udarom pa mora biti s samodejnim odklopom napajanja.

Pri načrtovanju  in gradnji objektov bo potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroeneretska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

Planiranje in izgradnja novih TP s pripadajočim SN in NN omrežjem bo odvisna od predvidenih obremenitev na posameznih področjih.

Nove TP bo možno graditi kot samostojne objekte in v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bližini.

Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve in pogoje glede elektroenergetskega sevanja in hrupa (Ur.l. RS, 70/96) in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l.RS 101/10).

Za potrebe območij na katerih bo potrebna večja priključna moč, bo potrebno naročiti raziskavo o možnosti napajanja z električno energijo.

25. člen

Vodovodno omrežje

Vodna oskrba in požarna varnost

Za vodno oskrbo notranjih območij urejanja je potrebno dograditi obstoječe sekundarno javno vodovodno omrežje, ki mora potekati v javnih površinah ter biti vzankano za zagotavljanje zunanje požarne varnosti predmetnega območja urejanja.

Prednostno je potrebno zgraditi javno sekundarno vodovodno omrežje znotraj ureditvenega območja S 13 / 2D4, ki je že razpršeno pozidano in se vodna oskrba objektov zagotavlja s priključki dolžine tudi do 200 t.m.

Opremljanje območja S 13 / 2D3b z javnim vodovodnim omrežjem je potrebno zagotavljati vzporedno z gradnjo objektov.

Projektni pogoji za umestitev objektov v prostor

Hortikulturne ureditve ne smejo v nobenem primeru škodljivo vplivati na obstoječe in predvidene vodovodne naprave. Znotraj  varovanega pasu jih ni dovoljeno zasaditi.

Pri načrtovanju vseh posegov v prostor na celotnem območju urejanja je potrebno upoštevati tako obstoječe kot predvidene vodovodne naprave.

S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati pogoji glede varnosti obratovanja, rednega vzdrževanja, zdravstvene neoporečnosti pitne vode ter življenske dobe vodovodnih objektov.

Zaradi izvedbe predvidenih posegov se ne smejo poslabšati razmere vodne oskrbe in požarne varnosti za že obstoječe uporabnike.

Križanja vodovoda s komunalnimi priključki ter odmiki od ostalih objektov morajo biti izvedena po zahtevah tehničnih predpisov in normativov ter skladno z določili Tehničnega pravilnika Rižanskega vodovoda Koper.

Priključevanje na javno vodovodno omrežje

Območje UN se z vodo oskrbuje preko vodohrana RZ Malija 750 m3 na koti 278.00 m.n.m. in RZ Korte 200 m3 na koti 238.00 m.n.m.

Dimenzioniranje novih priključnih vodov se določi na podlagi predvidenih zahtev vodooskrbe in notranje požarne varnosti predvidenih objektov.

Sistem internega vodovodnega omrežja mora biti izveden tako, da niso možni povratni vplivi vode v javni vodovodni sistem.

Lokacija odjemnega mesta (lokacija vodomera) mora biti v zunanjem tipskem vodomernem jašku Rižanskega vodovoda Koper, ki mora biti lociran tako, da ne moti normalne rabe zemljišča in da je zagotovljeno nemoteno odčitavanje porabe vode ter vzdrževanje vodomerov iz javne površine.

Tip jaška, dimenzije in tip vodomerov ter sama montaža je predpisana s Tehničnim pravilnikom Rižanskega vodovoda Koper (Ur. List 1672013 z dne 2.2.2013).

Tehnične pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da bo možna priključitev objekta na javno vodovodno omrežje, bo predmetni soglasodajalec potrdil pri izdaji ustreznega soglasja.

26. člen

Ogrevanje objektov

Ogrevanje objektov v območju je individualno. Priporočljivo je združevati kurišča in izvesti tehnološke posodobitve.

V primeru plinifikacije celotnega ali posameznih delov naselja je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo, v kateri bodo prikazane uskladitve z drugimi komunalnimi napravami in lokacija plinske postaje. V prvi fazi, do priprave projektne naloge in ustrezne dokumentacije je možno postaviti male rezervoarje za UNP v skladu z ustreznimi predpisi in pogoji občine Izola. Za en objekt je možno postaviti samo en rezervoar, (ki je z odštevalnimi števci primeren tudi za več uporabnikov). Več sosednjih objektov se praviloma priključi na skupen rezervoar.

27. člen

Prometno urejanje območja

Cestno omrežje

Prometna ureditev predvideva štiri tipe prometnic:

-	Dvosmerni promet s pločnikom 2 x 2.50 m + 1.50 m

-	Dvosmerni promet brez pločnika 2 x 2.40 m

-	Okrnjen profil za dvosmerni promet 2 x 2.00 m

– 	Enosmerni promet min 3.00 m

Dovoz do maks. treh objektov je dovoljeno organizirati kot enosmerni promet min. 3.00 m.

Vse prometne površine so primerno utrjene. Parkiranje je praviloma predvideno na funkcionalnih zemljiščih objektov.

Vse inštalacije imajo predviden koridor v cestišču ali vzdolž cestišča. Potrebne širine za izvajanje komunalnih naprav so razvidne iz priloženih karakterističnih profilov cest z vrisanimi komunalnimi napravami. Na koridorjih komunalnih naprav ni dovoljeno graditi nobenih objektov, ograjnih ali podpornih zidov. Ta prostor se lahko uredi za potrebe parkiranja, kot zelenica ali vrt z enoletnimi rastlinami in grmovnicami.

Vzdolž glavnih cest (Korte – Lucija, Korte – Podpadna, Korte – Medoši) in glavnih notranjih cest se zasadi drevored. Tej zahtevi se prilagaja načrtovanje in izvedba komunalnih naprav, zasaditveni načrt javnih površin in načrti zunanjih ureditev individualnih objektov ob teh poteh.

Cestne priključke objektov in drugih zunanjih prometnih površin na prometno omrežje se predvidi skladno s predpisi in načeli zagotavljanja varnega prometa ob upoštevanju števila predvidenih vozil, programov, kapacitet (združevanje priključkov, preglednost, pravokotno priključevanje, izboljšanje sedanjih razmer ipd.) ter tako, da je omogočeno normalno funkcioniranje prometnic. V primeru večanja kapacitet objektov naj ima vsak objekt le en priključek na javno cestno omrežje.

Pri stanovanjski gradnji je potrebno zagotoviti najmanj dve garažni ali parkirni mesti na stanovanjsko enoto v objektu oz. znotraj pripadajoče gradbene parcele. Ureditev tega se prikaže v projektni dokumentaciji.

Za proizvodno-servisne, oskrbne, storitvene in druge poslovne dejavnosti, je v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja potrebno ugotoviti potrebno število parkirnih mest. Vse potrebne manipulativne površine in morebiti dodatna potrebna parkirna mesta se zagotovi znotraj gradbene parcele, določene za posamezno dejavnost oz. objekt. Ureditev teh ne sme spreminjati koncepta zunanje ureditve in razmerja pozidanih in nepozidanih površin, kar se prikaže v načrtu zunanje ureditve. Parkirna mesta je možno zagotoviti tudi na samostojnem parkirišču (do maksimalno 3 parkirna mesta) ob pogoju da je parkirišče postavljeno na lastniški parceli oz. parceli z vpisano stavbno pravico (sklenjeno za najmanj 50 let) v radiusu do 100 m.

Ne glede na zgornja določila v primeru, če za dejavnosti in stanovanja v notranjem ureditvenem območju S 13/1A- Vaško jedro na gradbeni parceli ni tehničnih ali prostorskih možnosti za zagotovitev ustreznega števila parkirnih mest, je manjkajoče število parkirnih mest možno zagotoviti tudi na drugih ustreznih površinah, ki od objekta niso oddaljene več kot 200 metrov in ob pogoju, da ima investitor na teh površinah lastninsko pravico oz. stavbno pravico sklenjeno za najmanj 50 let.

Potrebna parkirna mesta za upravne, proizvodno-servisne, turistične, trgovske in druge poslovne prostore so po eno parkirno mesto na:

- 30 m bruto površine za pisarne in poslovne prostore, razen poslovnih prostorov iz naslednjih alinej

- 60 m bruto površine za trgovine

- 100-120 m bruto površine za skladišča in delovne prostore (proizvodno-servisne)

- 4 sedeže v gostinskem lokalu

- na sobo v objektu turističnega programa

V primeru dejavnosti mladinskega prenočišča (hostel) parkirnih mest ni potrebno zagotavljati.

Vse prometne površine so obdelane z asfaltom, parkirišča pa lahko s travnimi ploščami.

Vse instalacije imajo predviden koridor v cestišču ali vzdolž cestišča. Potrebne širine za izvajanje komunalnih naprav so razvidne iz priloženih karakterističnih profilov cest z vrisanimi komunalnimi napravami.

V območju varovalnega pasu ceste in v koridorjih komunalnih naprav ni dovoljeno graditi nobenih objektov (tudi pomožnih), ograjnih ali podpornih zidov, brez soglasja upravljalcev gospodarske javne infrastrukture.

Merilnih naprav na priključkih porabnikov ter priključnih vodov uporabnikov na objekt ni dovoljeno urejati na zemljiščih, ki so po statusu javno dobro ali v lasti Občine Izola in v naravi urejena kot prometne površine ali druge javne površine.

28. člen

Omrežja zvez

Novozgrajena telefonska centrala ATM Malija na Malijskem hribu je po radiorelejnih zvezah povezana s telefonskimi centralami v Izoli, Kopru in Luciji. OD ATC Malija je izvedena zemeljska kabelska TT linija do naselij Šared, Cetore in Korte.

Na območju ureditvenega naselja je predvidena rekonstrukcija obstoječega telefonskega omrežja. V I. fazi je predvidena razširitev obstoječega samonosilnega telefonskega kabelskega omrežja. V II. fazi se predvideva v celoti napeljava zemeljskega kabla, vključno z namestitvijo in izgradnjo vseh kabelskih objektov in razdelilnih omaric, kar je razvidno iz zbirne karte komunalnih naprav.

VIII. VARSTVO OKOLJA

29. člen

Hrup

Pri projektiranju in gradnji objektov in razmejitvi prostorov morajo investitorji, projektanti in izvajalci gradbenih del upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za pretežno stanovanjsko okolje. Z aktivnimi protihrupnimi ukrepi morajo doseči nivo varovanja bivalnega, delovnega in komunalnega okolja pred večjim izvorom hrupa (promet, strojnice s kompresorskimi agregati in pod.).

30. člen

Zrak

Pri načrtovanju objektov in naprav je potrebno zagotoviti ustrezne rešitve za zaščito pred prekomernim onesnaževanjem zraka. Za varstvo zraka pred prekomernimi emisijami iz lokalnih virov, je potrebno racionalizirati število kurišč, uvesti tehnološke posodobitve in uporabljati ekološko ustreznejše energije (plin, lahko kurilno olje, elektrika,…)

31. člen

Varstvo voda in tal

Obstoječe vodne vire je potrebno sanirati in zaščititi:

- vsi obstoječi vodni viri in zbiralniki na obravnavanem območju so zavarovani in ni možen noben gradbeni poseg v taki bližini vira ali zbiralnika, da bi le-ta bil ogrožen. Pri tem je upoštevati Odlok o zaščiti, vzdrževanju in koriščenju vodnih virov v občini Izola (Ur. objave št. 19/88);

-  vzporedno s poseganjem v prostor je potrebno urejati struge vodotokov in predvideti prosti pas (4 m) za opravljanje vzdrževalnih del;

- pogoj za širjenje vodooskrbe in priključitev porabnikov na vodovodno omrežje je urejena kanalizacija z dispozicijo odplak na lokalno čistilno napravo;

-  v vodotoke ali podtalje se lahko spuščajo le čiste vode, ki ustrezajo določilom Strokovnega navodila o tem katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive in o dopustnih temperaturah vode (Ur.list SRS št. 18/85);

-  posege v raščen teren predvsem na strmih in terasastih območjih je potrebno izvesti tako, da bo preprečena erozija zemljišča.

Sanacija in ohranitev vodnjakov naj bo prikazana v projektni dokumentaciji.

Pri vseh predvidenih posegih je potrebno zagotoviti ustrezen odvod meteorne vode in z ustreznimi ukrepi preprečiti erozijo.

Vse prometne površine morajo biti izvedene za olje nepropustno prevleko in odvodnjavanje preko lovilcev olj v kanalizacijo.

Vsa morebitna skladišča goriv in drugih potencialno nevarnih ali posebnih snovi morajo biti izvedena tako, da je onemogočeno spiranje v kanalizacijo ali podtalje.

Pri načrtovanju in izvajanju posegov v prostor (lokalna čistilna naprava, posegi ob strugah meteornih in naravnih odvodnikov, prečkanja komunalnih omrežij,...) je upoštevati vodnogospodarske smernice in pogoje, ki jih je k ureditvenem načrtu podali Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava Rs za varstvo narave – Izpostava Koper.

32. člen

Zbiranje odpadkov

V ureditvenem območju naselja Korte je organizirano zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov ter ločeno zbiranih frakcij. Odvoz odpadkov se vrši na zbirni center.

Na podlagi 6. čl. Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur.l. RS, št. 21/01) je potrebno na območju mestnega jedra ali večjega stanovanjskega naselja, na vsakih 500 prebivalcev urediti zbiralnico za odpadke.

Na podlagi določil 3. točke 5. čl. Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Izola (Uradne objave št. 5/2005) je prevzemno mesto ustrezno urejen prostor označen v registru prevzemnih mest, s katerega izvajalci redno ali občasno odvažajo odpadke. Ta prostor je lahko na funkcionalni površini in mora biti izvajalcu nemoteno in prosto dosegljiv. Lociran je ob vozni poti smetarskega vozila. Če prevzemno mesto ni hkrati zbirno mesto, morajo uporabniki zagotoviti, da so posode na prevzemnem mestu le v času določenem za prevzem komunalnih odpadkov.

V skladu s 13. čl. Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Izola (Uradne objave št. 5/2005) morajo načrtovalci in projektanti pri oblikovanju novih zazidljivih območij v projektih določiti mesta za postavitev zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov tako, da bodo primerno oblikovana, ozelenjena in zaščitena pred vremenskimi vplivi.

Zbiralnice morajo biti tipsko oblikovane. Tipsko obliko in dimenzije zbiralnice določi izvajalec javne službe in občina.

Izvirni povzročitelj, ki ni izvirni povzročitelj iz gospodinjstva, mora v prostorih, kjer deluje ali opravlja dejavnost zagotoviti ločeno zbiranje skladno z zakonodajo.

Vozna pot smetarskega vozila je glavna cesta (I., II. in III. kategorije). Slepe ceste morajo imeti zaključek z obračališčem.

Na javnih površinah naj se uporabljajo za zaključni sloj materiali, ki so odporni na mehanske obremenitve in tlačne poškodbe, soljenjem zmrzal, ter mehansko oz. strojno čiščenje in pometanje javnih površin.

Pri zazelenitvi območja in zasaditvi drevoredov ter posamičnih dreves naj se upoštevajo minimalni odmiki od cest, javne infrastrukture ter fasad objektov. Drevesa in drevesne žive meje se ne smejo zasajati nad vkopanimi infrstrukturnimi omrežji in objekti.

33. člen

Požarna varnost

Za požarno varnost je pri projektiranju in izvedbi ureditvenega načrta nujno upoštevati in zagotoviti ustrezne intervencijske poti, zadostne odmike od objektov in ustrezno dimenzionirano hidrantno omrežje.

Za vodno oskrbo notranjih območij urejanja je potrebno dograditi obstoječe sekundarno javno vodovodno omrežje, ki mora potekati v javnih površinah ter biti vzankano za zagotavljanje zunanje požarne varnosti predmetnega območja urejanja.

IX. DRUGI POGOJI IN OBVEZNOSTI ZA IZVEDBO UREDITVENEGA NAČRTA

34. člen

Pokopališče

V skladu s planskimi dokumenti občine in izdelanimi posebnimi strokovnimi podlagami na novo občinsko pokopališče (prof. dr. A. Pogačnik, Ljubljana, september 1992) se pokopališče v Kortah ohranja in ureja kot lokalno pokopališče krajevnega pomena. Obstoječe pokopališče in površine za njegovo širitev so v območju z oznako S 13/1P, ki se bo urejalo po posebnem projektu. Obstoječe pokopališče je znotraj predvidenega območja možno dodatno razširiti.

Za prebivalce mestna Izola in prebivalce podeželja občine Izola je pokopavanje predvideno na skupnem centralnem pokopališču. V prvi fazi je to pokopališče ob Cankarjevem drevoredu v Izoli, dolgoročno pa je predvidena ureditev pokopališča na novi lokaciji, ki je po navedenih strokovnih podlagah v območju izolskega amfiteatra.

35. člen

Za kmetije se velikost funkcionalnega zemljišča določi z upoštevanjem lege in medsebojne razporeditve objektov, vrste in možnosti širjenja proizvodnje, manipulativnega prostora in prostora za shranjevanje kmetijske mehanizacije ter položaja v naselju:

- širina okrog gospodarskega poslopja je praviloma od 4,00 do 5,00 m

- velikost manipulativnega prostora mehanizacije v max. radiju 15,00 m

- širina dovoza 3,5 m

- velikost funkcionalnega zemljišča največ do 2000 m2

XI. ETAPE IZVAJANJA IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

36. člen

Ob upoštevanju splošnih pogojev in dolgoročnih opredelitvah občine Izola se bo v območjih Z 13/2D in S 13/2D3b v skladu s tem ureditvenim načrtom načrtovala in izvajala gradnja primarnega komunalnega omrežja. Ti območji južno od ceste Lucija – Korte (parc. št. 2083)  do poti na parceli št. 1256 (vse k.o. Dvori) sta predvideni kot prostor nadaljne pozidave in razvoj komplementarnih dejavnosti naselja (stanovanjsko obrtne, storitvene in servisne funkcije).

37.člen

Do pričetka gradnje načrtovanih objektov in naprav se zemljišča lahko uporabljajo v sedanje namene, pod pogojem, da to ne deluje moteče na sosednje obstoječe ohranjene in predvidene programe ter urejenost območja.

Drugi začasni nameni uporabe zemljišča so možni pod pogojem, da so v skladu s funkcijo in urejenostjo območja, da ne vplivajo motilno na bivalne in delovne pogoje in ne ovirajo izvajanja načrtovanega.

XII. TOLERANCE

38. člen

Raba toleranc je dopustna, če so posegi:

- skladni z namensko rabo, funkcijo posamezne ureditvene enote in komunalno opremljenostjo;

- ne ovirajo, prejudicirajo ali ne spreminjajo urbanistične in prometne zasnove, razmerja javnih in zasebnih površin;

- ne slabšajo okoljevarstvenih razmer;

- bistveno ne spreminjajo obremenitev in zasnove omrežij gospodarske infrastrukture in priključkov nanje;

- ne razvrednotijo ali uničijo kulturne dediščine.

Dopustna toleranca torisne in višinske velikosti objektov je maksimalno 10 %.

Možno je povečanje števila podzemnih etaž in podzemnih garaž za potrebe parkiranja. Parkirne površine je možno izvesti podzemno, kot v celoti vkopan objekt oz. njegov del. Podzemne garaže je možno graditi tudi pod javnimi odprtimi prostori.

Pogoj za spremembo namembnosti in izrabo drugih toleranc je tudi zagotovitev dodatnih garažnih ali parkirnih prostorov za vse programe v objektu (objektih) na pripadajoči  gradbeni parceli.

Profili cest za motorni promet se na trasah obstoječih cest zagotavljajo v čim večji možni meri. Na trasah obstoječih cest, ki se rekonstruirajo, so dopustne zožitve, pogojene zaradi zatečenega stanja in terenskih razmer (naseljeni stanovanjski objekti, kjer višine izvedenih zunanjih ureditev okoliškega terena ne dopuščajo izvedbe celotnih profilov cest ipd). V tem primeru mora biti vsaj na eni strani vozišča vedno urejena oz. označena  minimalna širina za pešce in kolesarje, samo vozišče pa se zoži ter to označi z ustrezno prometno signalizacijo.

Za reševanje dostopov do gradbenih parcel so možne tudi drugačne rešitve od načrtovanih in prikazanih v grafičnem delu UN Korte, ob predhodnem soglasju lastnikov obravnavanih parcel ter ob upoštevanju določil iz prometnega urejanja območja tega odloka. Ob upoštevanju zgornjih pogojev je potrebno pridobiti soglasje upravljalca ceste in druge gospodarske javne infrastrukture.

Tolerance v območju urbanističnega spomenika so omejene z varstvenim režimom.

Za predvideno gospodarsko javno infrastrukturo v celoti, z vsemi potrebnimi komunalnimi vodi, so možne tudi drugačne rešitve od načrtovanih in prikazanih v grafičnem delu UN Korte, skladno s potrebami, možnostmi in smernicami upravljalca posamezne gospodarske javne infrastrukture. Enako velja tudi za urejanje prostora za zbiranje komunalnih odpadkov.

XIII. PREHODNE  IN KONČNE DOLOČBE

39. člen

1 Za obstoječe objekte zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja ne veljajo določila glede minimalnega faktorja zazidanosti (določilo v 11. členu b), veljajo pa določila glede maksimalnega faktorja zazidanosti.

2 V postopkih izdaje gradbenega dovoljenja, začetih pred uveljavitvijo tega odloka, se uporabljajo določila Odloka o ureditvenem načrtu Korte (Uradne objave Občine Izola, št. 12/95, 4/08), če je za investitorja to ugodneje.

3  Ureditveni načrt naselja Korte je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem uradu za urejanje prostora v Občini Izola in sedežu KS Korte.

4 V primeru neskladnosti med tekstualnim in grafičnim delom UN Korte  se pri izdaji gradbenega dovoljenja upošteva tekstualni del odloka.

40. člen

Za objekte obravnavane v sanacijskem PUP-u določila iz Un Korte ne veljajo. Objekti se sanirajo skladno z določili sanacijskega PUP-a.

41. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah občine Izola.

Številka: 3505-2/2015

Izola:______________________

Župan

mag. Igor Kolenc